Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Automatyczna płuczka do mikropłytek

1. Płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych 96-dołkowych całych lub pojedynczych pasków.

2. Minimum 8-kanałowa głowica płucząca-dozująca.

  - Posiadająca możliwości niezależnej aspiracji i niezależnego dozowania płynów.

  - Posiada funkcja delikatnego płukania w celu ochrony komórek adherentnych przy płukaniu hodowli komórkowych.

  - Posiada możliwość doposażenia o głowicę 12-kanałową

3. Zakres i sposób dozowanych objętości płynów

- Płuczka wyposażona w dozującą pompę strzykawkową

- Zakres objętości buforu płuczącego od 25 do 3000 mikrolitrów/dołek

- Krok ustawiania rozdzielanego buforu – minimum 10 mikrolitr/dołek

- Dokładność napełniania nie większa niż 3% CV

- Pozostałości po płukaniu nie większe niż 2 mikrolitry/dołek

- Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków

- Programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki

- Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka

- Funkcja namaczania płytki, programowalna w zakresie od 1 sekundy do 30 minut

- Ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10

- Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu

4. Obsługa urządzenia poprzez wbudowany ekran.

5. Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 70 protokołów.

6. Wbudowana wytrząsarka z możliwością regulacji intensywności wytrząsania.

7. Płuczka  wyposażona w pompę o możliwości regulacji podciśnienia w zakresie 0-900 mbar.

8. Płuczka wyposażona w bezciśnieniowe naczynia na bufor i zlewki, minimum dwie butle na bufor 
i jedna na zlewki.

9. Płuczka posiada wbudowane wewnętrzne programy do dekontaminacji, czyszczenia i  konserwacji w tym         zdefiniowaną bibliotekę mikropłytek oraz protokołów możliwych do wykonania na instrumencie.

10. Płuczka posiada certyfikat zgodności CE-IVD.