FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A4 – druk monochromatyczny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A4 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner zwanych dalej „sprzętem”. W momencie dostawy sprzęt musi być gotowy do pracy i wyposażony we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerem o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: Producent…………………………….………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 : ≥ 45* str./min *UWAGA: Prędkość kopiowania stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV czas wykonania pierwszej kopii: ≤ 6 sekund wbudowany automatyczny, obustronny podajnik oryginałów o pojemności minimum 75 oryginałów. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 2 GB. wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB. wymagana co najmniej obsługa formatów: A4, A5 wbudowany minimum jeden uniwersalny zasobnik papieru w formacie A4 o pojemności minimum 500 arkuszy formatu A4. wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A4. obsługiwana gramatura papieru z co najmniej jednej kasety uniwersalnej lub podajnika ręcznego: ≥ 220 g/m2 dotykowy panel sterujący urządzeniem, będący integralnym modułem urządzenia, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB, obsługa kart w formacie SD |
| Pozycja 3: Wyposażenie | wbudowany panel sterujący, dotykowy, komunikaty w języku polskim. |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6, Adobe PostScript 3 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 40 stron/min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie na przenośny nośnik pamięci (port USB i karta SD). wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji | wymagane szyfrowanie danych dyskowych kluczem AES 256 bit lub lepszym, wymagane zabezpieczenie danych przechowywanych na urządzeniu co najmniej metodami: nadpisywanie danych w celu uniemożliwienia ich odtworzenia, automatycznego wymazywania pamięci umożliwiająca usuwanie danych tymczasowo przechowywanych na urządzeniu na potrzeby kopiowania lub drukowania, wymazywania całej pamięci w celu usunięcia wszystkich danych i możliwość inicjacji dysku twardego urządzenia, możliwość zmiany klucza szyfrowania dysku twardego, urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników, np. poprzez dostęp użytkownika za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, urządzenie musi obsługiwać protokoły sieciowe: SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec, urządzenie musi umożliwiać funkcjonalność wprowadzenia hasła przed wydrukowaniem. |
| Pozycja 7: Wsparcie techniczne | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 8: Przeszkolenie administratorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu jednego administratora w zakresie zarządzenia sprzętem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas przeszkolenia nie przekroczy dwóch roboczo godzin. |
| Pozycja 9: Przeszkolenie użytkowników | Usługa polegająca na przeszkoleniu jednego operatora w zakresie obsługi sprzętu w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenie w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas przeszkolenia nie przekroczy jednej roboczo godziny. |
| Pozycja 10: Pomoc techniczna | Świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie pozycji 8 i 9. Pomoc techniczna musi być realizowana za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru sprzętu. |
| Pozycja 11: Gwarancja | Gwarancja co najmniej 24* miesiące * UWAGA: Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. W okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. |

TABELA 2. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany toner |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 25 000 arkuszy (wg. standardu ISO/IEC 19752) lub równoważny ……………………………………………………….. fabrycznie nowy i nieużywany w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego sprzętu oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: Producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN (kol. 5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne (TABELA 1) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowy toner czarny (TABELA 2) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM** |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Wartość brutto należy wpisać (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto” albo ** Wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT” |

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem