FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

TABELA 1. Mikroskop stereoskopowy zoom

| 1 | Układ optyczny Greenough |
| --- | --- |
| 2 | Minimalny zakres powiększeń 7-30x, minimalna krotność zoom 4,3x |
| 3 | Płynna zmiana powiększeń (zoom) osobnymi pokrętłami dwustronnymi |
| 4 | Dwustronne pokrętła regulacji ostrości |
| 5 | Głowica binokularowa z regulacja rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 52-75 mm |
| 6 | Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 20mm, z regulacją dioptrii |
| 7 | Maksymalne pole widzenia mikroskopu (z obiektywem 1x) co najmniej 28mm |
| 8 | Maksymalna odległość robocza (z obiektywem1x) nie mniej niż 97 mm |
| 9 | Oświetlenie LED odbite oraz przechodzące |
| 10 | Płynna regulacja natężenia światła osobno dla każdego rodzaju oświetlenia |
| 11 | Zasilanie sieciowe 230V (zasilacz wbudowany) |
| 12 | Wysokość podstawy nie przekraczająca 4cm |
| 13 | Szklana płytka przedmiotowa |
| 14 | W zestawie okular pomiarowy kompatybilny z okularami w wyposażeniu standardowym |
| 15 | Możliwość dokupienia obiektywów 0,5 i 2x (w bieżącej ofercie producenta) |
| 16 | Możliwość rozbudowy o moduł ciemnego pola (niezbędne akcesoria w bieżącej ofercie producenta) |
| 17 | Pokrowiec przeciwkurzowy |

TABELA 2. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN (za 1 szt.) | Wartość netto w PLN (ilość z kolumny 3 x cena jednostkowa netto w PLN z kolumny 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto (wartość netto w PLN z kolumny 5 + kwota podatku VAT w PLN z kolumny 6)/ bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Mikroskop stereoskopowy zoom (TABELA 1) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | WARTOŚĆ OFERTY W PLN** |  |  |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 4 SIWZ |
| ** Wartości z wiersza 2 należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy |

………………………………………			…………………………………………………………………..

miejscowość, dnia	                podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis  z  imieniem i nazwiskiem