FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Zastosowanie: Stacja robocza będzie wykorzystywana do badań naukowych, w szczególności do obliczeń dynamiki molekularnej w pakiecie Amber18. Ponadto będzie wykorzystywana w codziennym użytkowaniu, przy pracy dydaktyczno-naukowej

TABELA 1. Komputer stacjonarny – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer będzie wykorzystywany jako specjalistyczna stacja obliczeniowa o dużej wydajności do wykonywania obliczeń związanych z przewidywaniem struktur przestrzennych białek. | marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Wydajność obliczeniowa | Procesor dedykowany do pracy w komputerach klasy serwerowej. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 16300 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony www.cpubenchmark.net z okresu od 01.01.2019 do dnia składania ofert. Wentylator zaprojektowany do CPU o mocy co najmniej 250W; wykonany z co najmniej siedmiu rurek cieplnych (ang. heat pipe); wyposażony w co najmniej dwa wentylatory w tym jeden co najmniej 130 mm. Poziom głośności dla 100% obrotów wentylatorów nie przekraczający 24.4 dB(A). | producent procesora………….........................model…………..…. wydajność…………………………………………….… UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wyniku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 2, który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 3 SIWZ. producent wentylatora…………………….……...model………….. |
| Pozycja 3: Pamięć operacyjna | Minimum 32 GB, moduły pracujące z kodem korekcji błędów (ECC). Minimum cztery wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 512 GB. | wielkość pamięci ………………………………….GB |
| Pozycja 4: Dedykowane karty graficzne | Dwie karty graficzne o parametrach: obsługa technologii: DirectX w wersji nie niższej niż 12 i OpenGL w wersji nie niższej niż 4.5. Karta musi posiadać co najmniej 4352 rdzeni graficznych wbudowanych w GPU umożliwiających wykorzystanie przetwarzania równoległego na układach CPU i GPU i co najmniej 11 GB pamięci własnej. Pojedyncza karta musi osiągać w teście wydajności grafiki Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 17000 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego musi pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od 01.01.2019 r. do dnia złożenia oferty. Minimalna liczba portów pojedynczej karty: 1x port HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 | producent………………….………..…., model…………… liczba kart………….szt., wydajność……………….… UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wyniku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 4, który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 3 SIWZ. |
| Pozycja 5: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 1 TB, natywny interfejs SATA 3.0 6Gb/s. Zamawiający nie dopuszcza dysków podłączanych za pomocą przejściówek, kart rozszerzeń lub dodatkowych interfejsów. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 600 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 4800 punktów. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku musi pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ z okresu od 01.01.2019r. do dnia złożenia oferty. | producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. wydajność……………….… UWAGA! W celu potwierdzenia wydajności Wykonawca musi być w posiadaniu wyniku testu wydajności z okresu podanego w pozycji 5, który musi zostać okazany na każde żądanie Zamawiającego - zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt. 3 SIWZ. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Wbudowane dwie karty sieciowe zintegrowane z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. |
| Pozycja 7: Minimalna liczba interfejsów I/O | 6x gniazd SATA 6Gb/s z obsługą RAID 0, 1, 5, 10. 1x gniazdo M.2 z obsługą modułów typu 2242/2260/2280/22110 1x gniazdo M.2 z obsługą modułów typu 2242/2260/2280 2x złącza PCI Express Gen 3x16 w połączeniu z układem kontrolera płyty głównej obsługujący co najmniej 48 lini PCI Express (ang. PCI Express Lanes) i trybie pracy: podwójny x16/x16, 2x złącza PCI Express Gen 3 x16 i trybie pracy: pojedynczy x16, podwójny x8/x8, 1x złącze PCI Express (niezajęte, w celu dalszej rozbudowy) 6 x port USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 6 x port USB 3.1 w tym co najmniej jeden w standardzie Type-C | Należy podać producenta i model płyty głównej: producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 8: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, rozdzielczość minimum 1000 DPI, dwa przyciski, rolka przewijania w pionie, profil dla lewo i praworęcznych. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia, trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. | Należy podać: Mysz producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…., Klawiatura producent…………………………………………………..…. model………………………………………………………...…. |
| Pozycja 9: Zasilacz | Zasilacz o mocy ciągłej minimum 1000 W i szczytowej (ang. peak power) minimum 1100 W, posiadający wyłącznik. Standard ATX 12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 13 cm. Wyposażony w minimum 8 przyłączy PCI-E 6+2 pin (GPU) i minimum 6 x SATA 15-pin. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 92%, dla 50% co najmniej 94% a dla 100% co najmniej 93%. | producent………………………………, model………… moc ……………………………… Sprawność zasilacza dla obciążenia: 20%................... 50%................... 100%................... |
| Pozycja 10 Obudowa | Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 2 x 5,25”. Miejsca montażowe wewnętrzne: min. pięć dysków HDD, w tym min. trzy 2,5". Złącza przedniego panelu: audio, 4 x USB w tym co najmniej dwa w standardzie 3.0. Możliwość montażu układów chłodzenia CPU o wysokości minimum 180 mm. Obudowa wyposażona w co najmniej trzy wentylatory 140 mm i co najmniej cztery filtry przeciw kurzowe. Miejsce na dodatkowe, opcjonalne wentylatory: min. 8 szt. w tym co najmniej pięć 140mm. | producent………………………………………….………..…. model…………………………………………………….………. |
| Pozycja 11: Kompatybilność, obsługa Multi-GPU | Karta graficzna musi obsługiwać natywnie technologię obliczeń równoległych CUDA. Płyta główna musi obsługiwać technologię NVIDIA 3-Way SLI. |
| Pozycja 12: Preinstalowany* system operacyjny | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu. Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który w przypadku zamówienia go wraz z komputerem będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja co najmniej 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 2. Monitor  - 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Model monitora | Monitor ekranowy | Należy podać: marka…………………………….…………………… model………………………………………….……… |
| Pozycja 2: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli |
| Pozycja 3: Pozostałe parametry | przekątna ekranu minimum 27” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms panel wykonany za pomocą technologii: rodzina VA lub IPS minimalna liczba złącz: 1x DVI-D z obsługą HDCP, 1 x HDMI | Należy podać: Przekątna ekranu ……………………………………cali jasność ………………………………cd/m2 kontrast ………………… : …………… kąt widzenia w poziomie………………….....stopni kąt widzenia w pionie………………………...stopni czas reakcji matrycy……………………….ms panel typu………………………………………… ilość złącz DVI-D.……………….…szt. ilość złącz HDMI.………………..…szt. |
| Pozycja 4: Wyposażenie | wbudowane głośniki stereo, wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego, kabel sygnałowe, kabel zasilający |
| Pozycja 5: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 20 stopni, regulacja wysokości min. 120 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) możliwość montażu na ścianie - standard VESA | Należy podać: kąt nachylenia od …………… do ……stopni regulacja wysokości……………………….…mm |
| Pozycja 6: Zgodność z normami | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej A (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 7: Gwarancja | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

## LEGENDA:

W kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

TABELA 3. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | podzespół | szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto (kol. 5 + kol. 6) /bez VAT* (kol. 5) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Komputer stacjonarny, tabela 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Monitor, tabela 2 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |  |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 6 SIWZ |
| ** Wartości z pozycji RAZEM należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) odpowiednio - „wartość netto”, „kwota podatku VAT”, „wartość brutto” albo ** Wartość bez VAT z pozycji RAZEM należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) odpowiednio - „bez VAT” |

miejscowość, dnia  ………………………………………

Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika