FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Po modyfikacji z dnia 01.08.2019

Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego

| Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- |
| Pozycja I: Zestaw do chromatografii cieczowej | należy podać: producent…………………………….….. model……………………………………… |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Minimalny zakres przepływu od 0,001 do 10 ml/min w trybie gradientowym | Zakres przepływu od …………….. do …………….. ml/min w trybie gradientowym |
| Całkowicie bioobojętne oraz niewchodzące w reakcję kanały przepływu |
| Kontrolowane programowo podawanie próbki w minimalnym zakresie 10 ul – 150 ml przy użyciu Superpętli oraz w nieograniczonych ilościach przy użyciu pompy próbki | Zakres od ………….. do ……………… przy użyciu Superpętli |
| Czytnik UV z detekcją fali o długości 280 nm |
| Pomiar przewodności w minimalnym zakresie od 0,01 mS/cm do 999mS/cm | Zakres od ………….. do ……………… |
| Ciśnieniowy monitor przepływu automatycznie redukujący przepływ w przypadku przekroczenia zadanego limitu ciśnienia |
| Zawór kolumnowy ze zintegrowanym obejściem |
| Zmieniany z poziomu oprogramowania kierunek przepływu płynu przez kolumnę |
| Zawór wyjściowy umożliwiający przełączenie wyjścia próbki pomiędzy kolektorem frakcji, ściekami a pojedynczym wyjściem |
| Kolektor frakcji pozwalający na zebranie min. 170 frakcji, wyposażony w funkcje synchronizacji kropel oraz system niwelujący ryzyko rozchlapania. Minimalny zakres pojemności wykorzystywanych próbówek min.: 3ml – 50ml. Minimalny zakres wielkości zbieranych frakcji 0,1 – 50ml. | Możliwość zebrania …………. frakcji Zakres pojemności wykorzystywanych próbówek ……………… Zakres wielkości zbieranych frakcji………………………………… |
| Mikser o objętości nie większej niż 1,4 ml | Objętość miksera …………………. ml |
| Zestaw akcesoriów zawierający uchwyt do kolumn 10-26mm, zestaw do odgazowywania wężyków, zaciski kolumn 10-21mm, pętle do podawania próbek o objętości 0,5ml, wężyk o przekroju 0,25mm oraz zestaw akcesoriów do codziennej pracy (łączniki, końcówki, kapilary, wężyki, zapasowe filtry, gilotyna do wężyków) |
| Funkcje obserwacji: - zbieranie piku frakcji w zależności od punktu odcięcia krzywej lub od kąta nachylenia (lub kombinacji obu parametrów) - możliwość monitorowania poziomu wyrównania kolumny przy użyciu UV lub przewodności, podczas wyrównywania oraz mycia kolumny |
| Programowalna objętość opóźnienia pomiędzy monitorem UV a wyjściem kolektora frakcji, która umożliwia korelację piku do frakcji w zależności od użytych wężyków i kolumn |
| System ciągłego mycia pomp pozwalający na ciągłą prace z roztworami o wysokim zasoleniu (>1M) |
| Wbudowany czujnik temperatury korygujący zmiany w przewodności |
| Rozbudowane śledzenie parametrów zdefiniowanych przez użytkownika |
| Łączenie i rozdzielanie technik oczyszczania za pomocą kolejkowania metod |
| Możliwość instalacji w sieci, zapisywanie, drukowanie, praca w środowisku sieciowym umożliwiająca dostęp do analizatora z komputera znajdującego się w sieci |
| Możliwość jednoczesnego przeprowadzania pomiarów, programowania nowych pomiarów oraz analizowania pomiarów zakończonych |
| Możliwość szybkiego skalowania kolumn (w górę i w dół) za pomocą polecenia, które adoptuje cały program zdeterminowany czasowo, przepływowo i pod względem pojemności kolumny |
| Narzędzia do analizy chromatogramu (łącznie z detekcją piku, integracją, nakładkami chromatogramów) zawarte w standardowym oprogramowaniu |
| Oprogramowanie pozwalające na programowanie przebiegów poszczególnych faz, dostarczające użytkownikowi podpowiedzi oraz gotowych wzorców dotyczących metod oczyszczania |
| Kolumna: - preparatywna kolumna do filtracji żelowej mogąca przyjąć do 5ml próbki, o wielkości ziarna 8,6um oraz rozdzielczości 10-600kDa |
| Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe zawory i czujniki: - zawór pH umożliwiający ujęcie lub pominięcie w ścieżce przepływu próbki czujnika pH bez zmiany samej ścieżki (bez przełączania wężyków). Port strzykawki do kalibracji elektrody pH. - opcjonalny zawór miksera pozwalający na obejście miksera oraz filtra przy podawaniu próbki przez pompę, w celu ochrony wrażliwych białek przez działaniem sił zewnętrznych - do 4 czujników pęcherzy powietrza umieszczonych w liniach buforów oraz próbki zapobiegających pojawianiu się pęcherzy powietrza w liniach lub pracy na sucho - do 4 czujników ciśnienia chroniących kolumny oraz system przed zniszczeniem |
| Zasilanie: napięcie znamionowe: 200-230V , częstotliwość napięcia: 50/60Hz |
| Wtyczka z końcówką europejską |
| System i oprogramowanie spełniają standardy IQ/OQ lub GLP/GMP | Należy wskazać nazwę standardu………………………… |
| Komputer stacjonarny lub przenośny umożliwiający pracę z urządzeniem | należy podać: rodzaj urządzenia ……………………………………………... producent…………………………….…… model……………………………………… |

.........................., dnia .................... r.

……………………………………..

(podpis i pieczątka Wykonawcy)