ZAŁĄCZNIK NR 1 A – FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

Informacje ogólne dotyczące wymogów całości zamawianego sprzętu, tabele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Sprzęt w momencie dostawy ma być kompletny, tzn. wyposażony we wszelkie kable przyłączeniowe umożliwiające wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Sprzęt ma być gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych czynności po stronie Zamawiającego, w szczególności dotyczy to komputerów z systemem operacyjnym.

- Wymagana w sprzęcie ilość złącz graficznych, portów USB TYP-A i TYP-C itp. nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. (poza wyraźnie zaznaczonymi pozycjami)

- Wszystkie komponenty komputerów mają być wbudowane do wewnątrz obudowy.

- Gniazda graficzne i porty USB komputerów na panelu tylnym obudowy mają być w sposób trwały zintegrowane z obudową (np. poprzez wlutowanie w laminacie płyty głównej).

- Zainstalowane porty komputerów nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w płycie głównej.

- Wymagania dotyczące świadczeń gwarancyjnych:

  - zestawy komputerowe mają być objęte gwarancją producenta oferowanych urządzeń,

  - świadczenia gwarancyjne mają być wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu (gwarancja typu ON-SITE),

  - w przypadku awarii dysków twardych komputera podmiot realizujący naprawę gwarancyjną pozostawia je Zamawiającemu a wymienione dyski przechodzą na własność Zamawiającego,

  - po zgłoszeniu wady podmiot realizujący naprawę ma podjąć działania zmierzające 
do przywrócenia działania sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem w terminie nie dłuższym niż na następny dzień roboczy (tzw. NEXT BUSINESS DAY – NBD),

  - zakończenie naprawy nie może być dłuższe niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady,

  - nie dopuszcza się możliwości naprawy serwisowej poprzez np. wymianę płyty głównej na inny choć podobny pasujący model (np. pasująca do obudowy i procesora, ale 
o odmiennym chipsecie). Sprzęt musi zapewniać jednakowe warunki pracy na wszystkich stanowiskach co najmniej w okresie trwania gwarancji.

- Monitory mogą być objęte gwarancją producenta albo wykonawcy.

  - okres gwarancji na monitory ma wynosić 36 miesięcy,

  - gwarancją może być świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (gwarancja ON-SITE) lub poza miejscem użytkowania sprzętu (gwarancja typu DOOR-to-DOOR),

  - rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej ma polegać na zgłoszeniu wady wyznaczonym sposobem kontaktu,

  - w każdym rodzaju gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą w miejscu użytkowania albo z wysyłką do miejsca naprawy i powrotem do miejsca użytkowania naprawionego monitora,

  - zakończenie naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych,

  - oferowane monitory B1, B2, B3 w zakresie błędów pikseli muszą spełniać wymagania normy ISO 13406-2 ustalonych dla Klasy 2 albo wymagania normy ISO 9241-307 ustalonych dla Klasy 1.

Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ

TABELA 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A1-SYS |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 4 GB, możliwość rozbudowy do min. 32 GB. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 120 GB. Dysk nie może posiadać elementów mechanicznych. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 550 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro x64 w wersji nie niższej niż 1709. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: 8 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.0 złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie HDMI, jedno złącze analogowe. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 5: Złącza płyty głównej | PCIe x16: min. 1 szt. PCIe: min. 1 szt. M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 4.0 Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zewnętrzny lub wbudowany zasilacz o mocy max. 220 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 8: Obudowa | Obudowa małogabarytowa, suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie może przekraczać 80 cm. Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej jak i poziomej – do wyboru przez użytkownika. Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 9: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 10: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) |
| Pozycja 11: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 12: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 13: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. |
| Pozycja 14: Zarządzenie | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze, napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy, wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii) załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

TABELA 2. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A2-SYS |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, trzy gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 250 GB. Dysk nie może posiadać elementów mechanicznych. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1379 pkt., w teście wg. scenariusza "Productivity" wynik co najmniej 1134 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro x64 w wersji nie niższej niż 1709. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: 9 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.1 złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.1 z obsługa rozdzielczości 4096x2304, jedno złącze analogowe, w przypadku oferowania komputera wyposażonego w dwa złącza DP ma być dołączony adapter producenta komputera na złącze w standardzie HDMI wer. 1.4 złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 5: Złącza płyty głównej | PCIe 3.0 x16: min. 1 szt. PCIe 3.0: min. 2 szt. UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 4.0 Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 260 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 8: Obudowa | Obudowa małogabarytowa, suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie może przekraczać 80 cm. Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej jak i poziomej – do wyboru przez użytkownika Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 9: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 10: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) |
| Pozycja 11: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 12: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 13: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. |
| Pozycja 14: Zarządzenie | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy wentylatorów w obudowie komputera lub rozwiązanie umożliwiające monitorowanie prawidłowego stanu komputera w celu alarmowania o przekroczonej temperaturze wewnątrz obudowy. napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii), załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

TABELA 3. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A2 |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, trzy gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 250 GB. Dysk nie może posiadać elementów mechanicznych. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1379 pkt., w teście wg. scenariusza "Productivity" wynik co najmniej 1134 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro x64 w wersji nie niższej niż 1709. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: 9 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.1 złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.1 z obsługa rozdzielczości 4096x2304, jedno złącze analogowe, w przypadku oferowania komputera wyposażonego w dwa złącza DP ma być dołączony adapter producenta komputera na złącze w standardzie HDMI wer. 1.4 złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 5: Złącza płyty głównej | PCIe 3.0 x16: min. 1 szt. PCIe 3.0: min. 2 szt. UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 4.0 Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 260 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 8: Obudowa | Obudowa małogabarytowa, suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie może przekraczać 80 cm. Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej jak i poziomej – do wyboru przez użytkownika Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 9: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) Obsługa i pełna kompatybilność z systemem Ubuntu Sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych |
| Pozycja 10: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 11: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 12: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. |
| Pozycja 13: Zarządzenie | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy wentylatorów w obudowie komputera lub rozwiązanie umożliwiające monitorowanie prawidłowego stanu komputera w celu alarmowania o przekroczonej temperaturze wewnątrz obudowy. napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii), załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

TABELA 4. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A3-SYS |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, trzy gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 250 GB. Dysk nie może posiadać elementów mechanicznych. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1476 pkt., w teście wg. scenariusza "Productivity" wynik co najmniej 1331 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro x64 w wersji nie niższej niż 1709. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: 9 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.1 złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.1 z obsługa rozdzielczości 4096x2304, jedno złącze analogowe, w przypadku oferowania komputera wyposażonego w dwa złącza DP ma być dołączony adapter producenta komputera na złącze w standardzie HDMI wer. 1.4 złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 5: Złącza płyty głównej | PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 4.2 Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 8: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzne kieszenie na dyski twarde 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 9: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 10: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) |
| Pozycja 11: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 12: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 13: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. |
| Pozycja 14: Zarządzenie | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy wentylatorów w obudowie komputera lub rozwiązanie umożliwiające monitorowanie prawidłowego stanu komputera w celu alarmowania o przekroczonej temperaturze wewnątrz obudowy. napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii), załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

TABELA 5. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A3 |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, trzy gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 250 GB. Dysk nie może posiadać elementów mechanicznych. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1476 pkt., w teście wg. scenariusza "Productivity" wynik co najmniej 1331 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro x64 w wersji nie niższej niż 1709. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: 9 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.1 złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.1 z obsługa rozdzielczości 4096x2304, jedno złącze analogowe, w przypadku oferowania komputera wyposażonego w dwa złącza DP ma być dołączony adapter producenta komputera na złącze w standardzie HDMI wer. 1.4 złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 5: Złącza płyty głównej | PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 4.2 Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 8: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzne kieszenie na dyski twarde 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 9: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) Obsługa i pełna kompatybilność z systemem Ubuntu Sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych |
| Pozycja 10: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 11: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 12: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. |
| Pozycja 13: Zarządzenie | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy wentylatorów w obudowie komputera lub rozwiązanie umożliwiające monitorowanie prawidłowego stanu komputera w celu alarmowania o przekroczonej temperaturze wewnątrz obudowy. napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii), załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

TABELA 6. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A4-SYS |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, trzy gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB. Dysk nie może posiadać elementów mechanicznych. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1604 pkt., w teście wg. scenariusza "Productivity" wynik co najmniej 1498 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro x64 w wersji nie niższej niż 1709. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: 9 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.1 złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.1 z obsługa rozdzielczości 4096x2304, jedno złącze analogowe, w przypadku oferowania komputera wyposażonego w dwa złącza DP ma być dołączony adapter producenta komputera na złącze w standardzie HDMI wer. 1.4 złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 5: Złącza płyty głównej | PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 4.2 Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego komputera z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o dodatkową kartę graficzną o obciążeniu 75 W. Zasilacz pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 8: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzne kieszenie na dyski twarde 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 9: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |
| Pozycja 10: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) |
| Pozycja 11: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 12: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 13: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. |
| Pozycja 14: Zarządzenie | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy wentylatorów w obudowie komputera lub rozwiązanie umożliwiające monitorowanie prawidłowego stanu komputera w celu alarmowania o przekroczonej temperaturze wewnątrz obudowy. napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii), załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

TABELA 7. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A4 |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, trzy gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB. Dysk nie może posiadać elementów mechanicznych. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1604 pkt., w teście wg. scenariusza "Productivity" wynik co najmniej 1498 pkt. Testy muszą być przeprowadzane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro x64 w wersji nie niższej niż 1709. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: 9 szt. w tym co najmniej 5 szt. w wersji 3.1 złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.1 z obsługa rozdzielczości 4096x2304, jedno złącze analogowe, w przypadku oferowania komputera wyposażonego w dwa złącza DP ma być dołączony adapter producenta komputera na złącze w standardzie HDMI wer. 1.4 złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 5: Złącza płyty głównej | PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 6: Wyposażenie | Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 4.2 Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) |
| Pozycja 7: Zasilacz | Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego komputera z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o dodatkową kartę graficzną o obciążeniu 75 W. Zasilacz pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 8: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzne kieszenie na dyski twarde 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 9: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) |
| Pozycja 10: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 11: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 12: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. |
| Pozycja 14: Zarządzenie | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy wentylatorów w obudowie komputera lub rozwiązanie umożliwiające monitorowanie prawidłowego stanu komputera w celu alarmowania o przekroczonej temperaturze wewnątrz obudowy. napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii), załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

TABELA 8.

| Pozycja 1: Monitor | Monitor B1 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 21” do 22” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 250cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| Pozycja 3: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 4: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej A (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |
| Pozycja 5: Gwarancja | Okres gwarancji na monitor – 36 miesięcy |

TABELA 9.

| Pozycja 1: Monitor | Monitor B2 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 23,5” do 24” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 250cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP, 2 x USB Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| Pozycja 3: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Monitor musi posiadać możliwość regulacji wysokości co najmniej 110 mm Możliwość obrotu rotacji ekranu (ang. pivot) Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 4: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |
| Pozycja 5: Gwarancja | Okres gwarancji na monitor – 36 miesięcy |

TABELA 10.

| Pozycja 1: Monitor | Monitor B3 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 27” do 28” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 300cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP, 2 x USB Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| Pozycja 3: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Monitor musi posiadać możliwość regulacji wysokości co najmniej 110 mm Możliwość obrotu rotacji ekranu (ang. pivot) Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 4: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |
| Pozycja 5: Gwarancja | Okres gwarancji na monitor – 36 miesięcy |