FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Zastosowanie: urządzenie przeznaczone jest do obsługi dużej grupy roboczej, m.in.: administracji centralnej  i jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 8. Urządzenie jest niezbędne do: archiwizacji i obiegu dokumentów; druku i przetwarzania materiałów zawierających dane osobowe studentów i pracowników; druku informacji poufnych (np. dokumentacje przetargowe); druku materiałów w jakości poligraficznej związanych z tokiem administracyjnym i dydaktycznym, np. dyplomy okolicznościowe, broszury informacyjne, druki zaproszeń itp. Możliwość przyjmowania w tym samym czasie dużej ilości zadań do druku.

TABELA 1. Urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 – druk monochromatyczny

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany sprzęt |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner. W momencie dostawy urządzenie musi być gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne wraz z tonerem o minimalnej wydajności zgodnej z tabelą 2. | Należy podać: marka…………………………….……………… model……………………………………………. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | metoda druku: elektrostatyczna, laserowa. prędkość kopiowania A4 : ≥ 35 str./min czas wykonania pierwszej kopii: ≤ 5 sekund wbudowany automatyczny odwracający podajnik oryginałów o pojemności minimum 100 oryginałów. możliwość wykonania druku i kopii dwustronnej w trybie automatycznym. wbudowana pamięć ram o pojemności min. 2 GB. wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB. wbudowane minimum dwa uniwersalne zasobniki papieru w formacie A3. łączna pojemność zasobników na papier (bez tacy ręcznej) nie mniejsza niż 3000 arkuszy formatu A4. wbudowany podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy w formacie A3. finisher zszywający min. 50 arkuszy formatu A4 i pojemności wyjściowej min. 500 arkuszy w formacie A4 obsługiwana gramatura papieru z co najmniej jednej kasety uniwersalnej lub podajnika ręcznego: ≥ 300 g/m2 dotykowy panel sterujący urządzeniem, będący integralnym modułem urządzenia, wyświetlane komunikaty w języku polskim. interfejsy: Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB, gniazdo kart SD. |
| Pozycja 3: Wyposażenie | czytnik kart typu IC wraz z niezbędnym oprogramowaniem zaimplementowanym w urządzeniu. Oferowany czytnik wraz z oprogramowaniem musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kartami do rejestracji czasu pracy z interfejsem bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification). |
| Pozycja 4: Parametry drukarki | obsługiwane języki druku: minimum PCL6 rozdzielczość fizyczna druku: minimum 1200 x 1200 dpi obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Server 2008 R2 64 bit, Windows 7 Prof. 32/64 bit, Windows 10 Prof. 64 bit |
| Pozycja 5: Skanowanie | prędkość skanowania w kolorze: minimum 80 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 300 dpi) optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi. tryby skanowania: sieciowy TWAIN, skanowanie do folderu sieciowego, bezpośrednie skanowanie do email (bez urządzenia i oprogramowania pośredniczącego np. komputera), skanowanie do HDD, skanowanie na przenośny nośnik pamięci. wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, TIFF. |
| Pozycja 6: Możliwości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji | wymagane szyfrowanie danych dyskowych kluczem AES 256 bit lub lepszym, wymagane zabezpieczenie danych przechowywanych na urządzeniu co najmniej metodami: nadpisywanie danych w celu uniemożliwienia ich odtworzenia, automatycznego wymazywania pamięci umożliwiająca usuwanie danych tymczasowo przechowywanych na urządzeniu na potrzeby kopiowania lub drukowania, wymazywania całej pamięci w celu usunięcia wszystkich danych i możliwość inicjacji dysku twardego urządzenia, możliwość zmiany klucza szyfrowania dysku twardego, sprzęt musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników, np. poprzez dostęp użytkownika za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, sprzęt musi obsługiwać protokoły sieciowe: SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec, sprzęt musi posiadać funkcjonalność wprowadzenia hasła przed wydrukowaniem. |
| Pozycja 7: Szkolenie administratorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu dwóch administratorów w zakresie zarządzania urządzeniem. Zakres szkolenia musi obejmować: instalację sterownika na serwerze wydruku (Microsoft Server 2008 R2 64 bit), szczegółową konfiguracją skrzynek użytkowników/kont wraz z ich personalizacją, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania urządzeniem, szczegółowe omówienie zdalnego zarządzania użytkownikami, szczegółowe omówienie konfiguracji sterownika drukarki, szczegółowe omówienie konfiguracji modułu raportowania i monitoringu pracy urządzenia, szczegółowe omówienie zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego panelu. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 6 godzin. |
| Pozycja 8: Szkolenie głównych operatorów | Usługa polegająca na przeszkoleniu trzech głównych operatorów w zakresie obsługi urządzenia w celu szkolenia końcowych użytkowników. Szkolenie musi obejmować obsługę urządzenie w zakresie: wykonywania kopii dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania wydruku dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia, wykonywania skanów dokumentów wraz z omówieniem wszystkich funkcjonalności urządzenia. Zamawiający przewiduje, iż czas szkolenia nie przekroczy 2 godzin. |
| ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE |
| Pozycja 9: Gwarancja | Gwarancja co najmniej 24* miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. |
| Pozycja 10: Przeglądy techniczne i usuwanie wad | w okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. czas reakcji serwisu nieprzekraczający 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. maksymalny czas naprawy nieprzekraczający 3 dni robocze od momentu zgłoszenia wady. |
| Pozycja 11: Wsparcie techniczne | Świadczenie usługi wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne musi być realizowane za pomocą kontaktu telefonicznego (z wyłączeniem numerów o podwyższonej opłacie telekomunikacyjnej) z działem wsparcia Wykonawcy lub wskazanego podmiotu lub za pośrednictwem zasobów internetowych (np. http, e-mail). Czas trwania wsparcia wynosi 120 dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia. |

*UWAGA: wyróżniony parametr stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ.

TABELA 2. Materiały eksploatacyjne (zapasowe) do urządzenia z tabeli 1

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Oferowany toner |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Standardowy toner czarny | Zapasowy toner czarny o wydajności minimum 23 000 arkuszy (wg. standardu ISO/IEC 19752) fabrycznie nowy i nieużywany w momencie dostawy. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, opakowanie etc. Użytkowanie dostarczonych tonerów nie może naruszać ani ograniczać warunków gwarancji producenta oferowanego urządzenia oraz ich używanie nie może spowodować uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu. | Należy podać: producent……………………………………….. model…………………………………………..… |

TABELA 3. Wycena przedmiotu zamówienia

| LP | Produkt | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x 4) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN (kol. 5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne (TABELA 1) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowy toner czarny (TABELA 2) | 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM** |  |
| *niepotrzebne skreślić - cena bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XIII pkt 5 SIWZ |
| ** Wartość brutto należy wpisać (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto” albo ** Wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT” |

………………………………………                                              ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub

czytelny podpis  z imieniem i nazwiskiem