FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Dostawa urządzenia do mieszania i termostatowania próbek

z możliwością wymiany bloków grzejnych wraz z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Uniwersytetu Gdańskiego

- Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych,

- Dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml,

- Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny,

- Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C,

- Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C,

- Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych),

- Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C,

- Prędkość ogrzewania uzależniona jest od stosowanego bloku, jednak nie mniejsza niż - 7°C/min ,

- Prędkość schładzania:  2,5°C/min między 100°C a temperaturą pomieszczenia,

- Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej,

- Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania,

- 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów,

- Orbita mieszania 3 mm,

- Wymiary nie większe niż: (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm,

- Możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych – jednostka posiada na stanie większość pasujących bloków,

- Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi,

- Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów,

- Możliwość mieszania z przerwami,

- Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia,

- Zużycie energii max. 200W,

- Port USB.

2. Wymienny blok grzejny na 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy  100°C przy  2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną,

3. Pokrywa antykondensacyjna zapewniająca homogenny rozkład temperatury, chroniąca próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki:

- Ogrzewana pokrywa bloku grzejnego,

- automatycznie rozpoznawana przez urządzenie grzejne,

- aby skutecznie zapobiec powstawaniu skroplin najpierw podgrzewana jest pokrywa antykondensacyjna, dopóki nie zostanie osiągnięta ustawiona temperatura, następnie ogrzewany jest blok grzejny.

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż:

- szerokość – 160mm

- głębokość 150mm

- wysokość 120mm z uchwytem