Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zastosowanie: komputery mają służyć do stworzenia stanowisk dydaktycznych dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu. Ze względu na specyfikę wymagań i zróżnicowanie dysfunkcji użytkowników, komputery będą współpracowały z szeregiem specjalistycznych programów (m.in. powiększające, udźwiękawiające, OCR), które pozwolą im na samodzielną obsługę urządzeń. W związku z powyższym kładziemy nacisk na wysoką wydajność, dobrą jakość i niezawodność zastosowanych komponentów, możliwość przyszłej rozbudowy oraz sprawny serwis. Wymagamy także, aby przez cały okres gwarancji zachowana została jednolita struktura całej floty komputerowej.

TABELA 1. Zestaw komputerowy – 19 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Wydajność obliczeniowa | W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą protokół z przeprowadzonych testów wydajnościowych BAPCo SYSmark 2018. Protokół z przeprowadzonych testów powinien zostać złożony zgodnie z formą określoną w pkt 7 rozdziału VII SIWZ. Korzystając z uprawnień wynikających z treści art. 9 ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie protokołu w j. polskim lub j. angielskim. Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1807 pkt., w teście wg. scenariusza "Creativity" wynik co najmniej 2513 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCo i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 2: Pamięć operacyjna | Komputer wyposażony w minimum 16 GB z możliwością zwiększenia do 64 GB. Co najmniej dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. |
| Pozycja 3: Układ graficzny | Układ graficzny musi osiągać wydajność w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 6000 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego ma pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 500 GB. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 400 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 4100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku ma pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa ma być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe ma posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Wbudowany czytnik DVD. Słuchawki przewodowe o parametrach: przetworniki wyposażone w nauszniki całkowicie nakrywające ucho (typ zamknięty), pasmo częstotliwości w zakresie: 5 – 35 000 Hz; poziom ciśnienia akustycznego: nominalny 99 dB SPL (1 mW / 500 Hz), maksymalny 119 dB SPL (200 mW / 500 Hz), zniekształcenia < 0.1% (1 mW / 500 Hz), kabel o długości co najmniej 3 m. Głośniki przewodowe o mocy muzycznej (RMS) 1W, zasilane poprzez złącze USB. Głośniki mają mieć ochronny materiał zabezpieczający przetworniki przed przypadkowym uszkodzeniem, mają być wyposażone w niezależne pokrętło głośności i włącznik obydwa mocowane od czoła. |
| Pozycja 6: Minimalna liczba interfejsów wejścia/wyjścia | 1 x PCI Express Gen 3x16 1 x PCI Express układ kontrolera płyty głównej obsługujący co najmniej 16 linii PCI Express (ang. PCI Express Lanes) 2 x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 5 x USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 4 x USB 3.1 kompatybilny z USB 2.0 1 x USB Type C kompatybilny z USB 3.1 1x DVI-D, 1x port VGA, 1x HDMI UWAGA: wszystkie opisane interfejsy USB mają być wyprowadzone na zewnątrz obudowy i mają być dostępne dla użytkownika. |
| Pozycja 7: Mysz i klawiatura | Specjalistyczna mysz pionowa przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Mysz bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem o pojemności min. 240 mAh z możliwością ładowania; ułożenie dłoni pod kątem min. 55° w stosunku do powierzchni stołu, rozdzielczość regulowana w zakresie od 400 dpi do 4000 dpi, cztery programowalne przyciski (domyślnie: wstecz/dalej, dpi, kliknięcie środkowym przyciskiem), rolka przewijania w pionie. Specjalistyczna klawiatura przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Złącze USB i dwa porty USB do podłączenia dodatkowych urządzeń; klawisz „Windows”; wyseparowane i oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), klawisz Esc umieszczony w jednym obszarze z klawiszami funkcyjnymi: Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up. Klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych i części numerycznej. W obszarze liter, cyfr, klawiszy funkcyjnych i kursorów wielkość pojedynczego klawisza ma wynosić co najmniej 2,5 cm. Wszystkie klawisze mają mieć żółte tło, oznaczenia klawiszy mają być czarne. |
| Pozycja 8: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 400W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 91%, dla 50% co najmniej 93% a dla 100% co najmniej 91%. |
| Pozycja 9: Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 42 cm, szerokość do 20 cm, długość (głębokość) do 38 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”. Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.1, czytnik kart SD i microSD zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. Miejsce na opcjonalne wentylatory: min. 1 x120mm |
| Pozycja 10: Wymagania Dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wentylatorów CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 |
| Pozycja 11: Wsparcie Techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10 64-bit |
| Pozycja 12: Preinstalowany* system operacyjny | System operacyjny musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który w przypadku zamówienia go wraz z komputerem będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 2. Zestaw komputerowy – 8 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Wydajność obliczeniowa | W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą protokół z przeprowadzonych testów wydajnościowych BAPCo SYSmark 2018. Protokół z przeprowadzonych testów powinien zostać złożony zgodnie z formą określoną w pkt 7 rozdziału VII SIWZ. Korzystając z uprawnień wynikających z treści art. 9 ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie protokołu w j. polskim lub j. angielskim. Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1807 pkt., w teście wg. scenariusza "Creativity" wynik co najmniej 2513 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCo i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 2: Pamięć operacyjna | Komputer wyposażony w minimum 16 GB z możliwością zwiększenia do 64 GB. Co najmniej dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. |
| Pozycja 3: Układ graficzny | Układ graficzny musi osiągać wydajność w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 6000 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego ma pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 500 GB. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 400 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 4100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku ma pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa ma być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe ma posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Wbudowany czytnik DVD. Słuchawki przewodowe o parametrach: przetworniki wyposażone w nauszniki całkowicie nakrywające ucho (typ zamknięty), pasmo częstotliwości w zakresie: 5 – 35 000 Hz; poziom ciśnienia akustycznego: nominalny 99 dB SPL (1 mW / 500 Hz), maksymalny 119 dB SPL (200 mW / 500 Hz), zniekształcenia < 0.1% (1 mW / 500 Hz), kabel o długości co najmniej 3 m. |
| Pozycja 6: Minimalna liczba interfejsów wejścia/wyjścia | 1 x PCI Express Gen 3x16 1 x PCI Express układ kontrolera płyty głównej obsługujący co najmniej 16 linii PCI Express (ang. PCI Express Lanes) 2 x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 5 x USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 4 x USB 3.1 kompatybilny z USB 2.0 1 x USB Type C kompatybilny z USB 3.1 1x DVI-D, 1x port VGA, 1x HDMI UWAGA: wszystkie opisane interfejsy USB mają być wyprowadzone na zewnątrz obudowy i mają być dostępne dla użytkownika. |
| Pozycja 7: Mysz i klawiatura | Specjalistyczna mysz pionowa przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Mysz bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem o pojemności min. 240 mAh z możliwością ładowania; ułożenie dłoni pod kątem min. 55° w stosunku do powierzchni stołu, rozdzielczość regulowana w zakresie od 400 dpi do 4000 dpi, cztery programowalne przyciski (domyślnie: wstecz/dalej, dpi, kliknięcie środkowym przyciskiem), rolka przewijania w pionie. Specjalistyczna klawiatura przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Złącze USB i dwa porty USB do podłączenia dodatkowych urządzeń; klawisz „Windows”; wyseparowane i oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), klawisz Esc umieszczony w jednym obszarze z klawiszami funkcyjnymi: Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up. Klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych i części numerycznej. W obszarze liter, cyfr, klawiszy funkcyjnych i kursorów wielkość pojedynczego klawisza ma wynosić co najmniej 2,5 cm. Wszystkie klawisze mają mieć żółte tło, oznaczenia klawiszy mają być czarne. |
| Pozycja 8: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 400W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 91%, dla 50% co najmniej 93% a dla 100% co najmniej 91%. |
| Pozycja 9: Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 42 cm, szerokość do 20 cm, długość (głębokość) do 38 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”. Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.1, czytnik kart SD i microSD zamocowane w środkowej lub górnej części czoła obudowy. Miejsce na opcjonalne wentylatory: min. 1 x120mm |
| Pozycja 10: Wymagania Dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wentylatorów CPU i obudowy. kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników. zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0. |
| Pozycja 11: Wsparcie Techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10 64-bit |
| Pozycja 12: Preinstalowany* system operacyjny | System operacyjny musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który w przypadku zamówienia go wraz z komputerem będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 3. Monitor ekranowy – 27 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli przekątna ekranu minimum 23,5” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms technologia użyta do wykonania panelu: rodzina VA lub IPS |
| Pozycja 2: Wyposażenie | minimalna liczba złącz: 1 x analogowe, 2x cyfrowe w tym co najmniej jedno z obsługą HDCP kable: sygnałowe, zasilający. |
| Pozycja 3: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, regulacja wysokości min. 110 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 4: Zgodność z normami | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 5: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |