Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

po modyfikacji z dnia 09.10.2019r.

Zastosowanie: komputery mają służyć do stworzenia stanowisk dydaktycznych dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu. Ze względu na specyfikę wymagań i zróżnicowanie dysfunkcji użytkowników, komputery będą współpracowały z szeregiem specjalistycznych programów (m.in. powiększające, udźwiękawiające, OCR), które pozwolą im na samodzielną obsługę urządzeń. W związku z powyższym kładziemy nacisk na wysoką wydajność, dobrą jakość i niezawodność zastosowanych komponentów, możliwość przyszłej rozbudowy oraz sprawny serwis. Wymagamy także, aby przez cały okres gwarancji zachowana została jednolita struktura całej floty komputerowej.

TABELA 1. Zestaw komputerowy – 19 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Wydajność obliczeniowa | W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą protokół z przeprowadzonych testów wydajnościowych BAPCo SYSmark 2018. Protokół z przeprowadzonych testów powinien zostać złożony zgodnie z formą określoną w pkt 7 rozdziału VII SIWZ. Korzystając z uprawnień wynikających z treści art. 9 ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie protokołu w j. polskim lub j. angielskim. Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1807 pkt., w teście wg. scenariusza "Creativity" wynik co najmniej 2513 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCo i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 2: Pamięć operacyjna | Komputer wyposażony w minimum 16 GB z możliwością zwiększenia do 64 GB. Co najmniej dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. |
| Pozycja 3: Układ graficzny | Układ graficzny musi osiągać wydajność w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 6000 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego ma pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 500 GB. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 400 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 4100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku ma pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Zamawiający dopuszcza wykonania ww. portów jako niezależne lub zintegrowane (tzw. audio combo). Karta sieciowa ma być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe ma posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Wbudowany czytnik DVD. Słuchawki przewodowe o parametrach: przetworniki wyposażone w nauszniki całkowicie nakrywające ucho (typ zamknięty), pasmo częstotliwości w zakresie: 5 – 35 000 Hz; poziom ciśnienia akustycznego: nominalny 99 dB SPL (1 mW / 500 Hz), maksymalny 119 dB SPL (200 mW / 500 Hz), zniekształcenia < 0.1% (1 mW / 500 Hz), kabel o długości co najmniej 3 m. Głośniki przewodowe o mocy muzycznej (RMS) 1W, zasilane poprzez złącze USB. Głośniki mają mieć ochronny materiał zabezpieczający przetworniki przed przypadkowym uszkodzeniem, mają być wyposażone w niezależne pokrętło głośności i włącznik obydwa mocowane od czoła. |
| Pozycja 6: Minimalna liczba interfejsów wejścia/wyjścia | 1 x PCI Express Gen 3x16 1 x PCI Express układ kontrolera płyty głównej obsługujący co najmniej 16 linii PCI Express (ang. PCI Express Lanes) 2 x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 albo 1x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 i 1x gniazdo M.2 PCIe x1 2230 dla opcjonalnej karty WI-FI. 4 x USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 4 x USB 3.1 kompatybilny z USB 2.0 1 x USB Type C kompatybilny z USB 3.1 1x DVI-D, 1x port VGA, 1x HDMI. Osiągnięcie wymaganych złącz graficznych Zamawiający dopuszcza w postaci złącz wbudowanych w komputer lub poprzez konwertery (adaptery) ze złącza/-y cyfrowego/-ych Display Port na HDMI i/lub DVI producenta oferowanego komputera. W przypadku oferowania rozwiązania z konwerterami (adapterami) należy uwzględnić je w cenie oferty (będą wymagane przy dostawie) i musi być zachowany łączny okres gwarancji na komputery i konwertery (adaptery). Świadczenie gwarancyjne ma dokonywać ten sam podmiot dla komputera i konwerterów (jeśli są oferowane). UWAGA: wszystkie opisane interfejsy USB mają być wyprowadzone na zewnątrz obudowy i mają być dostępne dla użytkownika. |
| Pozycja 7: Mysz i klawiatura | Specjalistyczna mysz pionowa przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Mysz bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem o pojemności min. 240 mAh z możliwością ładowania; ułożenie dłoni pod kątem min. 55° w stosunku do powierzchni stołu, rozdzielczość regulowana w zakresie od 400 dpi do 4000 dpi, cztery programowalne przyciski (domyślnie: wstecz/dalej, dpi, kliknięcie środkowym przyciskiem), rolka przewijania w pionie. Specjalistyczna klawiatura przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Złącze USB i dwa porty USB do podłączenia dodatkowych urządzeń; klawisz „Windows”; wyseparowane i oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), klawisz Esc umieszczony w jednym obszarze z klawiszami funkcyjnymi: Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up. Klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych i części numerycznej. W obszarze liter, cyfr, klawiszy funkcyjnych i kursorów wielkość pojedynczego klawisza ma wynosić co najmniej 2,5 cm. Wszystkie klawisze mają mieć żółte tło, oznaczenia klawiszy mają być czarne. |
| Pozycja 8: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 400W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm albo zasilacz o mocy min. 400W zaprojektowany i dedykowany przez producenta dla oferowanego komputera, aktywne PFC, wentylator min. 7 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 91%, dla 50% co najmniej 93% a dla 100% co najmniej 90%. |
| Pozycja 9: Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 42 cm, szerokość do 20 cm, długość (głębokość) do 38 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”. Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.1, czytnik kart SD zamocowany w środkowej lub górnej części czoła obudowy. |
| Pozycja 10: Wymagania Dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wentylatorów CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 |
| Pozycja 11: Wsparcie Techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10 64-bit |
| Pozycja 12: Preinstalowany* system operacyjny | System operacyjny musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który w przypadku zamówienia go wraz z komputerem będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 2. Zestaw komputerowy – 8 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Wydajność obliczeniowa | W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą protokół z przeprowadzonych testów wydajnościowych BAPCo SYSmark 2018. Protokół z przeprowadzonych testów powinien zostać złożony zgodnie z formą określoną w pkt 7 rozdziału VII SIWZ. Korzystając z uprawnień wynikających z treści art. 9 ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie protokołu w j. polskim lub j. angielskim. Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1807 pkt., w teście wg. scenariusza "Creativity" wynik co najmniej 2513 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCo i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 2: Pamięć operacyjna | Komputer wyposażony w minimum 16 GB z możliwością zwiększenia do 64 GB. Co najmniej dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. |
| Pozycja 3: Układ graficzny | Układ graficzny musi osiągać wydajność w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 6000 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego ma pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy SSD, pojemność min. 500 GB. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 400 TB. Dysk musi uzyskiwać wydajność w teście Passmark Drive Rating uśredniony wynik minimum 4100 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego dysku ma pochodzić ze strony http://www.harddrivebenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Zamawiający dopuszcza wykonania ww. portów jako niezależne lub zintegrowane (tzw. audio combo). Karta sieciowa ma być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Gniazdo sieciowe ma posiadać kontrolki aktywności i szybkości połączenia. Wbudowany czytnik DVD. Słuchawki przewodowe o parametrach: przetworniki wyposażone w nauszniki całkowicie nakrywające ucho (typ zamknięty), pasmo częstotliwości w zakresie: 5 – 35 000 Hz; poziom ciśnienia akustycznego: nominalny 99 dB SPL (1 mW / 500 Hz), maksymalny 119 dB SPL (200 mW / 500 Hz), zniekształcenia < 0.1% (1 mW / 500 Hz), kabel o długości co najmniej 3 m. |
| Pozycja 6: Minimalna liczba interfejsów wejścia/wyjścia | 1 x PCI Express Gen 3x16 1 x PCI Express układ kontrolera płyty głównej obsługujący co najmniej 16 linii PCI Express (ang. PCI Express Lanes) 2 x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 albo 1x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 i 1x gniazdo M.2 PCIe x1 2230 dla opcjonalnej karty WI-FI. 4 x USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 4 x USB 3.1 kompatybilny z USB 2.0 1 x USB Type C kompatybilny z USB 3.1 1x DVI-D, 1x port VGA, 1x HDMI. Osiągnięcie wymaganych złącz graficznych Zamawiający dopuszcza w postaci złącz wbudowanych w komputer lub poprzez konwertery (adaptery) ze złącza/-y cyfrowego/-ych Display Port na HDMI i/lub DVI producenta oferowanego komputera. W przypadku oferowania rozwiązania z konwerterami (adapterami) należy uwzględnić je w cenie oferty (będą wymagane przy dostawie) i musi być zachowany łączny okres gwarancji na komputery i konwertery (adaptery). Świadczenie gwarancyjne ma dokonywać ten sam podmiot dla komputera i konwerterów (jeśli są oferowane). UWAGA: wszystkie opisane interfejsy USB mają być wyprowadzone na zewnątrz obudowy i mają być dostępne dla użytkownika. |
| Pozycja 7: Mysz i klawiatura | Specjalistyczna mysz pionowa przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Mysz bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem o pojemności min. 240 mAh z możliwością ładowania; ułożenie dłoni pod kątem min. 55° w stosunku do powierzchni stołu, rozdzielczość regulowana w zakresie od 400 dpi do 4000 dpi, cztery programowalne przyciski (domyślnie: wstecz/dalej, dpi, kliknięcie środkowym przyciskiem), rolka przewijania w pionie. Specjalistyczna klawiatura przeznaczona do osób z dysfunkcjami wzroku Złącze USB i dwa porty USB do podłączenia dodatkowych urządzeń; klawisz „Windows”; wyseparowane i oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), klawisz Esc umieszczony w jednym obszarze z klawiszami funkcyjnymi: Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up. Klawiatura nie może posiadać klawiszy multimedialnych i części numerycznej. W obszarze liter, cyfr, klawiszy funkcyjnych i kursorów wielkość pojedynczego klawisza ma wynosić co najmniej 2,5 cm. Wszystkie klawisze mają mieć żółte tło, oznaczenia klawiszy mają być czarne. |
| Pozycja 8: Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 400W posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm albo zasilacz o mocy min. 400W zaprojektowany i dedykowany przez producenta dla oferowanego komputera, aktywne PFC, wentylator min. 7 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi odpowiednio wynosić: przy 20% obciążeniu co najmniej 91%, dla 50% co najmniej 93% a dla 100% co najmniej 90%. |
| Pozycja 9: Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 42 cm, szerokość do 20 cm, długość (głębokość) do 38 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”. Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB 3.1, czytnik kart SD zamocowany w środkowej lub górnej części czoła obudowy. |
| Pozycja 10: Wymagania Dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wentylatorów CPU i obudowy. kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników. zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0. |
| Pozycja 11: Wsparcie Techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10 64-bit |
| Pozycja 12: Preinstalowany* system operacyjny | System operacyjny musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który w przypadku zamówienia go wraz z komputerem będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. |
| Pozycja 13: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

TABELA 3. Monitor ekranowy – 27 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli przekątna ekranu minimum 23,5” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms technologia użyta do wykonania panelu: rodzina VA lub IPS |
| Pozycja 2: Wyposażenie | minimalna liczba złącz: 1 x analogowe, 2x cyfrowe w tym co najmniej jedno z obsługą HDCP kable: sygnałowe, zasilający. |
| Pozycja 3: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, regulacja wysokości min. 110 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 4: Zgodność z normami | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 5: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV |