FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Dostawa wyparki rotacyjnej z membranową pompą próżniową dla Wydziału Chemii                     Uniwersytetu Gdańskiego

| Zastosowanie | do analizy trwałych zanieczyszczeń organicznych |
| --- | --- |
| Ilość: 1 sztuka |
| Wymagane minimalne parametry techniczne: |
| Musi być wyposażona w podnośnik pozwalający na regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 150 mm |
| Wymagana prędkość obrotowa odparowywacza w zakresie nie mniej niż od max.20 do min.260 obr./min |
| Musi umożliwiać cyfrową regulację obrotów z wyświetlaczem |
| Musi być wyposażony w pionową chłodnicę skraplająca pokryta folią zabezpieczającą o powierzchni skraplania nie gorszej 1500 cm2 |
| Wymagana pojemność kolby wyparnej w standardzie nie mniej niż 4 l |
| Musi być wyposażona w wyświetlacz, wyświetlający prędkość obrotową, temperaturę łaźni oraz umożliwiający nastawienie czasu pracy wyparki |
| Wymagana moc grzewcza łaźni nie mniejsza niż 1200W |
| Musi umożliwiać cyfrowa regulację temperatury z wyświetlaczem o dokładności ustawień nie gorszej niż 1°C |
| Wymagana pojemność łaźni nie mniejsza niż 4 l |
| Wymagany minimalny zakres temperatury łaźni od max. 25°C do min. 180°C W dostawie kolba wyparna i odbieralnikowa o objętości 1 l, uchwyty mocujące kolbę wyparną, kable sieciowe i połączeniowe |
| Próżniowa pompa membranowa z możliwością ustawienia ciśnienia w zakresie od 2 mbar do ciśnienia atmosferycznego z dokładnością do 1 mbar, przepływem do 20 l/min. Wszystkie elementy mające kontakt z oparami muszą być chemoodporne. Praca w trybie stałego ciśnienia |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe: wąż wykonany z modyfikowanego PE dedykowany zarówno do próżni jak i wody (minimum 5 m); zapasowa uszczelka próżniowa; kolba destylacyjna o pojemności 1000ml; kolba destylacyjna o pojemności 2000ml; kolba odbieralnikowa o pojemności 1000ml; kolba odbieralnikowa o pojemności 2000ml. |