Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Tandemowy analizator mas z kwadrupolem i detekcją fourierowską

- Detektor fourierowski bez magnesu nadprzewodzącego

- Zakres mas co najmniej m/z 45 – 8000

- Maksymalna rozdzielczość do co najmniej 400 000 dla m/z=200 Da

- Maksymalna szybkość przemiatania mas co najmniej 40 Hz

- Precyzja pomiaru mas nie gorsza niż 1 ppm z kalibracją wewnętrzną

- Zakres dynamiczny minimum 5000:1

- Czułość: 100 fg rezerpiny w trybie SIM powinno dawać S/N co najwyżej 150:1

- Głowica jonizacji ESI z grzaniem

- Głowica jonizacji nanoESI

- Komputer PC fabrycznie skonfigurowany do współpracy z systemem. Oprogramowanie użytkowe do sterowania, diagnostyki, zbierania i obróbki danych.

- System LC nano-przepływowy:

- Podwójna dwutłokowa pompa gradientowa w jednym bloku

- Pompa min. dwuskładnikowa z mieszaniem po stronie wysokiego ciśnienia

  - zakres przepływu co najmniej 0– 1500 nL/min

- zakres ciśnień roboczych: do co najmniej 800bar w całym zakresie przepływu

Pompa co najmniej trójskładnikowa z mieszaniem po stronie niskiego ciśnienia

- zakres przepływu co najmniej 0 – 2500µl/min

- zakres ciśnień roboczych: do co najmniej 500bar w całym zakresie przepływu

- Precyzja przepływu < 0.1% RSD

Termostat do kolumn

- zakres termatostatowania od +7oC powyżej temperatury otoczenia do +75oC

  - dokładność ustawienia temperatury: nie gorsza niż ±0.5°C

  - wbudowany przynajmniej 1 wysokociśnieniowy zawór dwupozycyjny dziesięcioportowy

Autosampler (automatyczny podajnik próbek)

  - zakres nastrzyku od  0 do 20ul

  - precyzja nastrzyku co najwyżej 0.5% RSD

  - termostatowanie próbek w zakresie od  4 do 40°C

- Dodatkowa stacja robocza do przetwarzania danych spełniająca funkcje analityczno- obliczeniowe oraz działająca ze sprzętem głównym.