##### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa młyna kulowego do mielenia i mieszania suchych próbek laboratoryjnych
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa młyna kulowego do mielenia i mieszania suchych próbek laboratoryjnych.

- Dostarczony sprzęt musi być urządzeniem fabrycznie nowym i kompletnym, gotowym do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

- dostarczenia sprzętu,

- transportu i wniesienia do wskazanego miejsca dostawy,

- montażu i instalacji sprzętu,

- przeszkolenia minimum 1 osoby Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi sprzętu.

Wymagane (minimalne) parametry sprzętu::

- Czas mielenia: od 1 sek. do 100 min

- Ziarno wstępne : < 10 mm

- Ziarno końcowe: zależne od czasu do 20 µm

- Naczynie mielące: misa z kulką mielącą (opcjonalnie: dysk i pierścień mielący)

- Efektywna pojemność misy: max. 30-35ml

- Możliwość wyposażenia młynka w misę kriogeniczną (mielenie w ciekłym azocie)

- Misa mieląca oraz elementy mielące muszą być wykonane z materiałów umożliwiające mielenia bezpyłowe i bez kontaminacji Cd, Cu, Ca, Cr, Mg, Ni, Hg, P