| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Do żelowania hydrożeli; wyznaczania stabilności produktów w wodnych roztworach soli i osoczu; badania kinetyki enzymatycznej |
| Pozycja I: Nazwa Termomikser z wyposażeniem | Należy podać: Producent:…………………………. Model:………………………………. |
| Pozycja II: Wymagane minimalne parametry techniczne: |  |
| Musi zapewniać mieszanie i termostatowanie próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek w zakresie od 5µl do 50ml | Spełnia / nie spełnia* |
| Wymagana regulacja temperatury pracy w zakresie od min. 1°C do min.100°C | Spełnia / nie spełnia* |
| Wymagany zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia** do 100°C | Spełnia / nie spełnia* |
| Zakres szybkości mieszania od co najmniej 300 do 3000 rpm | Spełnia / nie spełnia* |
| Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±1°C | Spełnia / nie spełnia* |
| Prędkość ogrzewania nie gorsza niż max. 10°C/min | Spełnia / nie spełnia* |
| Prędkość schładzania nie gorsza niż max. 3,0°C/min między 100°C a temperatura pomieszczenia | Spełnia / nie spełnia* |
| Czas pracy nie gorszy niż w zakresie od min 1min do min 90 godz. z możliwością pracy ciągłej | Spełnia / nie spełnia* |
| Orbita mieszania 3mm | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi umożliwiać wymianę bloku bez konieczności użycia narzędzi | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi umożliwiać krótkie mieszanie za pomocą niezależnego przycisku | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi być wyposażony w pokrywę zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. | Spełnia / nie spełnia* |
| W zestawie wymienny blok grzejny na 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min, zapewniający możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną | Spełnia / nie spełnia* |
| W zestawie wymienny blok grzejny 24 probówki 2,0ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min, zapewniający możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną | Spełnia / nie spełnia* |

*(odpowiednio skreślić)

** (temperatura pomieszczenia – przyjęto średnią 25°C)

|  | Produkt | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostko-wa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN lub bez VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | termomikser z pozycji 1 załącznika nr 1a do SIWZ | szt. | 1 |  |  | ………...% |  |
| RAZEM |  | X |  |