| Zastosowanie | Zakup zestawów w skali ułamkowo-technicznej do realizacji przedmiotu "Projektowanie energooszczędnych procesów technologicznych" |
| --- | --- |
| Element konfiguracji | Parametry techniczne zestawu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne zestawu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego zestawu) |
| Pozycja 1: Typ Zestaw w skali ułamkowo-technicznej do produkcji biogazu wraz z układem oczyszczania oraz możliwością prowadzenia fermentacji alkoholowej | należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Musi zapewniać automatyczne prowadzenie procesów produkcji biogazu i bioetanolu o pojemności minimum 30 litrów w temperaturze min. 70°C oraz w warunkach ciągłego mieszania w zakresie 20-200 obr/min, zapewniać pomiar temperatury, poziomu i pH oraz automatyczną kontrolę pH poprzez system dozowania kwasu lub zasady | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać automatyczne przygotowanie wsadu o objętości min. 15 litrów w temperaturze min. 70°C oraz w warunkach ciągłego mieszania w zakresie 20-200 obr/min, zapewniać pomiar temperatury, poziomu i pH oraz automatyczną kontrolę pH poprzez system dozowania kwasu lub zasady | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać automatyczne oraz kontrolowane oczyszczanie powstającego biogazu z CO2 i siarkowodoru poprzez proces mycia amonowego oraz destylację pofermentu z procesu fermentacji alkoholowej | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi umożliwiać pomiar przepływu, wilgotności, skład gazu tj. CO2, CH4 i H2S w warunkach prowadzenia procesu oraz pomiar węgla i azotu za pomocą automatycznego podajnika próbek | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać automatyczne podawanie próbek do systemu umożliwiającego pomiary LKT (lotnych kwasów tłuszczowych) zarówno techniką nastrzyku bezpośredniego jak i poprzez analizę fazy nadpowierzchniowej | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać sterowanie procesem poprzez ekran dotykowy niemniejszy niż 10 cali | Spełnia / nie spełnia* |
| Pozycja 2: Typ Zestaw w skali ułamkowo-technicznej do produkcji biodiesla wraz z układem oczyszczania i odzysku metanolu | należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Musi umożliwiać przechowywanie oleju, produktu, metanolu i katalizatora o pojemności nie mniejszej niż 5 l oraz wskazywanie poziomu/ilości tych substancji | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać prowadzenie procesu w warunkach o pojemności nie mniejszej niż 5 l umożliwiających osiągniecie temperatury min. 120(C, mieszanie w zakresie nie mniejszym niż 150-1500 obr/min oraz układ pomiaru temperatury, poziomu i pH | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać automatyczne oczyszczanie biodiesla w warunkach mieszania w zakresie nie mniejszym niż 300-3000 obr/min | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać automatyczną separacje woda-olej oraz automatyczne przepompowanie poszczególnych faz wykorzystując poziomowskaz mierzący położenie granicy faz | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać automatyczny odzysk metanolu z biodiesla i fazy wodnej | Spełnia / nie spełnia* |
| Musi zapewniać sterowanie procesem poprzez ekran dotykowy niemniejszy niż 10 cali | Spełnia / nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

WYCENA ZAMÓWIENIA:

| Lp | Produkt | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN lub bez VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw w skali ułamkowo-technicznej do produkcji biogazu wraz z układem oczyszczania oraz możliwością prowadzenia fermentacji alkoholowej z pozycji 1 załącznika nr 1a do SIWZ | Zestaw | 1 |  |  | ………...% |  |
| 2 | Zestaw w skali ułamkowo-technicznej do produkcji biodiesla wraz z układem oczyszczania i odzysku metanolu z pozycji 2 załącznika nr 1a do SIWZ | Zestaw | 1 |  |  | ………...% |  |
| RAZEM |  | X |  |

* odpowiednio skreślić – „cena oferty w PLN bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdz. XIII SIWZ

.........................., dnia .................... r.

UWAGA! Formularz przedmiotowo-cenowy ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.