ZAŁĄCZNIK NR 1 A – FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

Informacje ogólne dotyczące wymogów komputerów wymienionych w tabelach: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Sprzęt w momencie dostawy ma być kompletny, tzn. wyposażony we wszelkie odpowiednie kable przyłączeniowe umożliwiające wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Sprzęt ma być gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych czynności po stronie Zamawiającego, w szczególności instalacji bądź aktywacji systemu operacyjnego.

- Wymagana w sprzęcie ilość złącz graficznych, portów USB TYP-A i TYP-C itp. nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. (poza wyraźnie zaznaczonymi pozycjami).

- Wszystkie komponenty komputerów mają być wbudowane do wewnątrz obudowy.

- Wymagania dotyczące świadczeń gwarancyjnych:

  - okres gwarancji na komputery ma wynosić co najmniej 24 miesięcy,

  - zestawy komputerowe mają być objęte gwarancją producenta oferowanych urządzeń,

  - świadczenia gwarancyjne mają być wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu (gwarancja typu ON-SITE),

  - w przypadku awarii dysków twardych komputera podmiot realizujący naprawę gwarancyjną pozostawia je Zamawiającemu a wymienione dyski przechodzą na własność Zamawiającego,

  - po zgłoszeniu wady podmiot realizujący naprawę ma podjąć działania zmierzające 
do przywrócenia działania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie nie dłuższym niż na następny dzień roboczy (tzw. NEXT BUSINESS DAY – NBD),

  - zakończenie naprawy nie może być dłuższe niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady.

TABELA 1. Komputer przenośny model B1

Zastosowanie: komputer przenośny typu ultrabook, dla pracowników uczestniczących w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji, edycja tekstu, praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz inne czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny typu 2w1 |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 13,0” do 13,9”. Ekran składany wzdłuż długiego boku do trybu tabletu (obrót o co najmniej 330 stopni). Matryca dotykowa, co najmniej 10 jednoczesnych punktów dotyku. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 6900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Dysk półprzewodnikowy PCi 3.0 NVMe o pojemności minimum 250 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 Waga nie przekraczająca 1.6 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 1 x USB w wersji min. 3.1 1 x USB type C 1x HDMI 1x VGA przeznaczone do przesyłania sygnału (obrazu) do analogowych projektorów multimedialnych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Musi istnieć możliwość co najmniej powielenia (duplikowania) wyświetlanej zawartości ekranu na złączu. Zamawiający dopuszcza złącze wbudowane w komputer lub działające poprzez dołączoną przejściówkę producenta komputera (USB-C -> VGA) stanowiącą wyposażenie oferowanego komputera z zachowaniem gwarancji producenta. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowane moduły: Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5 Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Piórko elektroniczne producenta oferowanego komputera przeznaczone do interaktywnego użytkowania urządzenia. Piórko ma być chowane do wewnątrz komputera albo posiadać dodatkowy futerał lub dedykowane miejsce w torbie C5 (tabela 7). Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 2. Komputer przenośny model B2

Zastosowanie: komputer przenośny dla pracowników uczestniczących w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji, edycja tekstu, praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz inne czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 14,0” do 14,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 6900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Możliwość rozbudowy do 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCi 3.0 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 Waga nie przekraczająca 1.9 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 3 x USB w tym minimum dwa w standardzie 3.1 1 x USB 3.1 type C z obsługą standardu Display Port 1x HDMI 1x VGA przeznaczone do przesyłania sygnału (obrazu) do analogowych projektorów multimedialnych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Musi istnieć możliwość co najmniej powielenia (duplikowania) wyświetlanej zawartości ekranu na złączu. Zamawiający dopuszcza złącze wbudowane w komputer lub działające poprzez dołączoną przejściówkę producenta komputera (USB-C -> VGA) stanowiącą wyposażenie oferowanego komputera. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.2 Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 3. Komputer przenośny model B3

Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany będzie m.in. do celów dydaktycznych, a w szczególności przygotowanie materiałów na zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz ich prezentacja, współpraca ze studentami z wykorzystaniem programów komputerowych oraz inne typowe czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 3900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Możliwość rozbudowy do 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCi 3.0 NVMe o pojemności minimum 250 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 Waga nie przekraczająca 2.2 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 3 x USB w tym minimum dwa w standardzie 3.1 1 x USB 3.1 type C z obsługą standardu Display Port 1x HDMI 1x VGA przeznaczone do przesyłania sygnału (obrazu) do analogowych projektorów multimedialnych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Musi istnieć możliwość co najmniej powielenia (duplikowania) wyświetlanej zawartości ekranu na złączu. Zamawiający dopuszcza złącze wbudowane w komputer lub działające poprzez dołączoną przejściówkę producenta komputera (USB-C -> VGA) stanowiącą wyposażenie oferowanego komputera. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.2 Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 4. Komputer przenośny model B4

Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany będzie m.in. do: wykonywania obliczeń i symulacji niezbędnych do napisania artykułów i opracowań naukowych, w tym obliczenia statystyczne wykonywane na dużej ilości zmiennych, korzystanie z zasobów internetowych; cele dydaktyczne, a w szczególności przygotowanie materiałów na zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz ich prezentacja, jednoczesne uruchamianie wielu programów, współpraca ze studentami z wykorzystaniem programów komputerowych.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 6900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Możliwość rozbudowy do 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCi 3.0 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 Waga nie przekraczająca 2.2 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 3 x USB w tym minimum dwa w standardzie 3.1 1 x USB 3.1 type C z obsługą standardu Display Port 1x HDMI 1x VGA przeznaczone do przesyłania sygnału (obrazu) do analogowych projektorów multimedialnych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Musi istnieć możliwość co najmniej powielenia (duplikowania) wyświetlanej zawartości ekranu na złączu. Zamawiający dopuszcza złącze wbudowane w komputer lub działające poprzez dołączoną przejściówkę producenta komputera (USB-C -> VGA) stanowiącą wyposażenie oferowanego komputera. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.2 Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 5. Komputer przenośny model B5

Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany będzie m.in. do: wykonanie obliczeń i symulacji niezbędnych do napisania artykułów i opracowań naukowych, w tym obliczenia statystyczne wykonywane na dużej ilości zmiennych, korzystanie z internetowych map geodezyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania; cele dydaktyczne, a w szczególności przygotowanie materiałów na zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz ich prezentacja, współpraca ze studentami z wykorzystaniem programów komputerowych; wykonywanie zaawansowanych obliczeń i symulacji, które można zrealizować w gabinecie jak i przenieść jednostkę do sali wykładowej, aby pokazać różne metody badań studentom.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 7300 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Możliwość rozbudowy do 32 GB. Dysk półprzewodnikowy PCi 3.0 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny na magistrali PCI-e w wer. minimum 3.0 (niezintegrowany z procesorem) i obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0, OpenGL w wersji nie niższej niż 4.4. Waga nie przekraczająca 2.3 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 3 x USB w tym minimum dwa w standardzie 3.1 1 x USB 3.1 type C z obsługą standardu Display Port 1 x HDMI 1x VGA przeznaczone do przesyłania sygnału (obrazu) do analogowych projektorów multimedialnych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Musi istnieć możliwość co najmniej powielenia (duplikowania) wyświetlanej zawartości ekranu na złączu. Zamawiający dopuszcza złącze wbudowane w komputer lub działające poprzez dołączoną przejściówkę producenta komputera (USB-C -> VGA) stanowiącą wyposażenie oferowanego komputera. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 4.2 Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 6. Komputer przenośny model B6

Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany będzie m.in. do: praca naukowa: wykonanie obliczeń i symulacji niezbędnych do napisania artykułów i opracowań naukowych, w tym obliczenia statystyczne wykonywane na dużej ilości zmiennych, korzystanie z internetowych map geodezyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dużej rozdzielczości; cele dydaktyczne, a w szczególności przygotowanie materiałów na zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz ich prezentacja, współpraca ze studentami z wykorzystaniem programów komputerowych; wykonywanie zaawansowanych obliczeń i symulacji, które można zrealizować w gabinecie jak i przenieść jednostkę do sali wykładowej, aby pokazać różne metody badań studentom.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Matryca wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy 1920 lub 3840 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 7300 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Możliwość rozbudowy do 32 GB. Dysk półprzewodnikowy PCi 3.0 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny na magistrali PCI-e w wer. minimum 3.0 (niezintegrowany z procesorem) i obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0, OpenGL w wersji nie niższej niż 4.4. Waga nie przekraczająca 2.0 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń 2 x USB w standardzie 3.1, w tym jedno zawsze włączone z możliwością zasilania przyłączonych akcesoriów 1 x port cyfrowy z obsługą Display Port i umożliwiający podłączenie min. 6 urządzeń jednocześnie do jednej linii transmisyjnej o przepustowości I/O co najmniej 40 Gb/s w obu kierunkach 1 x HDMI 1 x VGA przeznaczone do przesyłania sygnału (obrazu) do analogowych projektorów multimedialnych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Musi istnieć możliwość co najmniej powielenia (duplikowania) wyświetlanej zawartości ekranu na złączu. Zamawiający dopuszcza złącze wbudowane w komputer lub działające poprzez dołączoną przejściówkę producenta komputera (USB-C -> VGA) stanowiącą wyposażenie oferowanego komputera. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.0 Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania. Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub równoważną. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

|  | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| C1 | Rozszerzenie pamięci z 8 do 16 GB ram do modeli B1- B5 z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. |
| C2 | Rozszerzenie pamięci z 16 do 32 GB ram w modelu B6 z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. |
| C3 | Rozszerzenie pojemności masowej do 1 TB w modelu B5 i B6 z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. |
| C4 | Doposażenie o modem LTE w modelu B6 z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. |
| C5 | Torba do modelu B1 (tabela 1) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. |
| C6 | Torba do modelu B2 (tabela 2) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. |
| C7 | Torba do modelu B3/B4/B5/B6 (tabela 3, 4, 5, 6) o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. |
| C8 | Uniwersalna stacja dokująca do modeli od B1 do B6 o parametrach: Podłączenie do komputera – port USB albo poprzez złącze cyfrowe, na wyposażeniu kabel przyłączeniowy. Port USB 2.0 min. 2 szt. Port USB 3.0 min. 3 szt. Co najmniej trzy złącza cyfrowe w tym co najmniej jedno w standardzie HDMI Port Gigabit Ethernet 1 szt. Zasilacz |

TABELA 7. Akcesoria do komputerów wyszczególnionych w tabelach 1-6