## Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem |
| 2. | Obroty w zakresie nie gorszym niż od minimum 50 do minimum 1000 obr./min |
| 3. | Możliwość mieszania w co najmniej 4 naczyniach jednocześnie |
| 4. | Zakres temperatury grzania nie gorszy niż co najmniej od RT do minimum 120ºC |
| 5. | Moc grzania min 150W |
| 6. | Objętość mieszania (H2O) dla jednego stanowiska co najmniej 0,4 litr |
| 7. | Wyświetlacz temperatury |