## Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej wraz z akcesoriami dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

- Szafowa zamrażarka niskotemperaturowa o pojemności w zakresie 90-110 litrów

- Waga bez wyposażenia nie większa niż 123 kg

- Zakres temperatury od -60°C do -86°C lub szerszy

- Możliwość regulacji temperatury ze skokiem co  1oC

- Wyposażona w minimum jedną półkę wykonaną ze stali nierdzewnej

- Wnętrze zamrażarki podzielone na minimum dwie części, każda z nich wyposażona w indywidulane drzwi wewnętrzne

- Podwójny system izolacji ścian wykonany z  paneli próżniowych oraz pianki poliuretanowej

- Zamrażarka wyposażona w system chłodzenia gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia powyżej 30°C

- Możliwość uruchomienia automatycznego wyrównania ciśnień między wnętrzem komory a otoczeniem

- Alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych temperatury, awarii prądu oraz w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia, wyposażony w niezależne zasilanie.

- Panel sterowania zabezpieczony hasłem, drzwi wyposażone w zamek na klucz

- Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania.

- Zamrażarka posiadająca system monitorujący zmiany temperatury i wysyłający alarmy

13a. system monitorujący pozwalający na połącznie z dowolną siecią Wi-Fi w zasięgu minimum 30 m.

13b. system umożliwiający zdefiniowanie częstotliwości odczytów i progi alarmowe przez użytkownika

13c. system umożliwiający rejestrację danych, w tym zmian temperatury

13d. system dostarczany z oprogramowaniem umożliwiającym wysyłanie powiadomień za pomocą wiadomości e-mail lub sms

- Wyposażona w oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na identyfikację usterek

- Możliwość podłączenia dodatkowych czujników