Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawów komputerowych wraz z monitorami 
dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Zastosowanie: Sprzęt ma służyć w laboratorium komputerowym do pracy dydaktycznej, naukowej i badawczej, jak 
i do wykonywania wszelkich zadań nałożonych pracownikom i studentom wynikających ze statutowej działalności Uczelni. Ze względu na posiadane w laboratorium umeblowanie oraz sposób prowadzenia instalacji elektrycznej 
i sieciowej,  preferujemy rozwiązania sprzętowe składające się z jednostki centralnej w obudowie w formacie "Tower" oraz wolnostojącego monitora. Rozwiązanie takie, pozwoli na umieszczenie komputera stojącego horyzontalnie na podstawkach znajdujących się pod blatem biurka a monitora na blacie. Przewody natomiast będą umieszczone 
w istniejącej maskownicy. Regulacja położenia i wysokości ekranu jest cechą bardzo przydatną w przypadku obsługi zarówno przez osoby z dysfunkcjami ruchu, jak również poprawia komfort i ergonomię pracy umożliwiając zajęcie optymalnej pozycji do nauki. Ze względu na różnorodność oprogramowania i charakter niektórych zajęć pozycja pionowa monitora umożliwi pracę z aplikacjami prezentującymi dużą ilość danych oraz zwiększy obszar roboczy aplikacji.

TABELA 1. Komputery – 31 szt.

- Wymagania dotyczące świadczeń gwarancyjnych:

  - okres gwarancji na komputery: nie krótszy niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ. Termin ten jest jednym 
z kryteriów oceny ofert.

  - komputery mają być objęte gwarancją producenta oferowanego sprzętu,

  - świadczenia gwarancyjne mają być wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu (gwarancja typu ON-SITE),

  - w przypadku awarii dysków twardych komputera podmiot realizujący naprawę gwarancyjną pozostawia je Zamawiającemu a wymienione dyski przechodzą na własność Zamawiającego,

  - po zgłoszeniu wady podmiot realizujący naprawę ma podjąć działania zmierzające 
do przywrócenia działania sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem w terminie nie dłuższym niż na następny dzień roboczy (tzw. NEXT BUSINESS DAY – NBD),

  - nie dopuszcza się możliwości naprawy serwisowej poprzez np. wymianę płyty głównej na inny choć podobny pasujący model (np. pasująca do obudowy i procesora, ale o odmiennym chipsecie). Sprzęt musi zapewniać jednakowe warunki pracy na wszystkich stanowiskach co najmniej w okresie trwania gwarancji.

- Monitory mają być objęte gwarancją producenta.

  - okres gwarancji na monitory: nie krótszy niż 36 miesięcy

  - gwarancją może być świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (tzw. ON-SITE) lub poza miejscem użytkowania sprzętu (tzw. DOOR-to-DOOR),

  - rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej ma polegać na zgłoszeniu wady wyznaczonym sposobem kontaktu,

  - w każdym rodzaju gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą 
w miejscu użytkowania albo z wysyłką do miejsca naprawy i powrotem do miejsca użytkowania naprawionego monitora.

Tabela 1. Komputery – 31 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry fizyczne | 1. Pamięć operacyjna co najmniej 16 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB. 2. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 250 GB, interfejs PCIe NVMe. 3. Układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. |
| Pozycja 2: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) co najmniej 1700 pkt, w teście wg. scenariusza "Productivity" wynik co najmniej 1420 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 3: Minimalna ilość gniazd USB i sygnałowych | USB: co najmniej 8 szt. w tym co najmniej 4 szt. w standardzie nie niższym niż 3.1 Gen. 2 USB 3.1 Type-C: co najmniej 1 szt. z ww. gniazd co najmniej jedno ma służyć do ładowania przyłączonych urządzeń o wydajności co najmniej 1.5A złącza graficzne: dwa złącza cyfrowe, w tym co najmniej jedno w standardzie DisplayPort w wersji min. 1.2 z obsługa rozdzielczości 4096x2160. Złącze musi być kompatybilne z oferowanym monitorem z tabeli 2 i obsługiwać natywną rozdzielczość oraz maksymalną częstotliwość pracy monitora |
| Pozycja 4: Złącza płyty głównej | PCIe x16: min. 1 szt. PCIe x 1: min. 1 szt., M2: 1 szt. obsługujące NVMe PCIe Gen3 i 1 szt. M.2 PCIe x1 2230 dla opcjonalnej karty WI-FI. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | 1. Karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne tzw. audio combo) na przednim lub tylnym panelu obudowy. 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit z obsługą PXE. Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz pokrętłem przewijania (scroll) |
| Pozycja 6: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 250 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 93% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wydruki dla wszystkich zasilaczy. |
| Pozycja 7: Obudowa | 1. Możliwość montażu dodatkowego (drugiego) dysku twardego 3,5” lub 2,5” 2. Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Ze względu na konstrukcję biurek, Zamawiający nie dopuszcza wykonania w wariancie poziomym. 3. Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. 4. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, 5. Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Na czole obudowy dostępne co najmniej jedno gniazdo USB z możliwością zasilania przyłączonych zewnętrznych urządzeń. |
| Pozycja 8: System operacyjny | 1. System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. 2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 3. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu. 4. Możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. 5. System operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram. |
| Pozycja 9: Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa) |
| Pozycja 10: Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Pozycja 11: Zabezpieczenia | Układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 |
| Pozycja 12: Normy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub równoważną. W przypadku spełniania innej normy niż ISO 9001:2008 należy podać normę równoważną w pkt 3 Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.* Komputer wyprodukowany przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001.W przypadku spełniania innej normy niż PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 należy podać normę równoważną w pkt 3 Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.* |
| Pozycja 13: Zarządzenie | 1. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 2. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: a) modelu komputera, b) numerze seryjnym, c) AssetTag, d) MAC Adres karty sieciowej, e) wersji BIOS, f) zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, g) ilości pamięci RAM, h) stanie pracy wentylatora na procesorze, i) napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego). 3. Możliwość z poziomu BIOS: a) wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy, b) wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, c) wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, d) ustawienia hasła: administratora, Power-On, e) blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, f) wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, g) powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera, h) wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) i) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, j) zdefiniowania trzech sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, WOL, po awarii) k) załadowania optymalnych ustawień BIOS, l) obsługa BIOS za pomocą klawiatury, m) ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty. |

* Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ

Tabela 2. Monitory – 31 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum 23,8” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: nie mniej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu Matryca wykonana z powłoką antyodblaskową Jasność: minimum 250cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 1000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms Minimalna liczba złącz: 1x HDMI z obsługą HDCP, 1 x DisplayPort w wersji nie niższej niż 1.4, USB x 1 |
| Pozycja 2: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (funkcja PIVOT) Regulacja wysokości co najmniej 130 mm |
| Pozycja 3: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |