Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I: Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Zastosowanie: Zestawy komputerowe będą wykorzystywane do realizacji pracy dydaktycznej, naukowej i badawczej, jak i do wykonywania wszelkich zadań nałożonych pracownikom i studentom wynikających ze statutowej działalności Uczelni. Na komputerach zostanie zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie, dzięki któremu możliwe będzie przetwarzanie obrazów cyfrowych za pomocą fotogrametrii do generowania danych przestrzennych 3D, co pozwoli na wykorzystanie m.in. do dokumentacji dziedzictwa kulturowego i historycznego, pomiarów obiektów, wizualizacji przedmiotów oraz archiwizacji danych.

TABELA 1. Komputer – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Wydajność obliczeniowa | W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą protokół z przeprowadzonych testów wydajnościowych BAPCo SYSmark 2018. Protokół z przeprowadzonych testów powinien zostać złożony zgodnie z formą określoną w pkt 7 rozdziału VII SIWZ. Korzystając z uprawnień wynikających z treści art. 9 ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie protokołu w j. polskim lub j. angielskim. Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) co najmniej 1700 pkt., w teście wg. scenariusza "Creativity" wynik co najmniej 2500 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCo i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 2: Pamięć operacyjna | Komputer wyposażony w minimum 32 GB z możliwością zwiększenia do 64 GB. Co najmniej dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. |
| Pozycja 3: Układ graficzny | Układ graficzny musi osiągać wydajność w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 7700 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego ma pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Dysk systemowy: dysk półprzewodnikowy typu NVMe PCIe, pojemność min. 500 GB. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 350 TB, niezawodność MTBF min. 2.0 mln godz. Magazyn danych: dysk o pojemności min 1 TB. Rozmiar 3.5”, pojemność min. 1 TB, interfejs SATA 6Gb/s. Parametr Load/unload Cycles min. 600 000, niezawodność MTBF min. 1.0 mln godz. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Zamawiający dopuszcza wykonania ww. portów jako niezależne lub zintegrowane (tzw. audio combo). Karta sieciowa ma być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Wbudowany czytnik DVD. |
| Pozycja 6: Minimalna liczba interfejsów wejścia/wyjścia | 1 x PCI Express Gen 3x16 1 x PCI Express układ kontrolera płyty głównej obsługujący co najmniej 16 linii PCI Express (ang. PCI Express Lanes) 2 x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 8 x portów USB w tym najmniej 4 w standardzie co najmniej 3.1 1 x USB Type C kompatybilny z USB 3.1 Złącza karty graficznej: 1x DVI-D, 1x HDMI, 1 x Display Port. UWAGA: wszystkie opisane interfejsy USB mają być wyprowadzone na zewnątrz obudowy i mają być dostępne dla użytkownika. |
| Pozycja 7: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, wyposażona w sensor o rozdzielczości minimum 1000 DPI, co najmniej dwa przyciski, rolka przewijania w pionie. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia. Trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. |
| Pozycja 8: Zasilacz | Zasilacz o mocy dobranej do oferowanej konfiguracji, posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi wynosić odpowiednio: przy 20% obciążeniu co najmniej 87%, dla 50% co najmniej 90% a dla 100% co najmniej 89%. |
| Pozycja 9: Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 50 cm, szerokość do 21 cm, długość (głębokość) do 47 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”. Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB w wersji min. 3.1, czytnik kart SD zamocowany w środkowej lub górnej części czoła obudowy. |
| Pozycja 10: Wymagania Dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wentylatorów CPU i obudowy kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0 |
| Pozycja 11: Wsparcie Techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10 64-bit |
| Pozycja 12: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub równoważną. W przypadku spełniania innej normy niż ISO 9001:2008 należy podać normę równoważną w części I pkt. 3 Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.* Komputer wyprodukowany przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001. W przypadku spełniania innej normy niż PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 należy podać normę równoważną w części I pkt. 3 Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.* |
| Pozycja 13: Preinstalowany* system operacyjny | System operacyjny musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. |
| Pozycja 14: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

* Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ

TABELA 2. Komputery – 6 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Wydajność obliczeniowa | W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą protokół z przeprowadzonych testów wydajnościowych BAPCo SYSmark 2018. Protokół z przeprowadzonych testów powinien zostać złożony zgodnie z formą określoną w pkt 7 rozdziału VII SIWZ. Korzystając z uprawnień wynikających z treści art. 9 ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie protokołu w j. polskim lub j. angielskim. Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) co najmniej 1630 pkt., w teście wg. scenariusza "Creativity" wynik co najmniej 2120 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCo i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 2: Pamięć operacyjna | Komputer wyposażony w minimum 16 GB z możliwością zwiększenia do 64 GB. Co najmniej dwa wolne gniazda w celu dalszej rozbudowy. |
| Pozycja 3: Układ graficzny | Układ graficzny musi osiągać wydajność w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 6300 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego ma pochodzić ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 4: Pamięć masowa | Dysk systemowy: dysk półprzewodnikowy typu NVMe PCIe, pojemność min. 250 GB. Parametr TBW (całkowita liczba zapisanych bajtów) musi wynosić min. 150 TB. niezawodność MTBF min. 2.0 mln godz. Magazyn danych: dysk o pojemności min 1 TB. Rozmiar 3.5”, pojemność min. 1 TB, interfejs SATA 6Gb/s. Parametr Load/unload Cycles min. 600 000, niezawodność MTBF min. 1.0 mln godz. |
| Pozycja 5: Wyposażenie | Komputer ma być wyposażony w kartę dźwiękową, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Zamawiający dopuszcza wykonania ww. portów jako niezależne lub zintegrowane (tzw. audio combo). Karta sieciowa ma być zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000Mbit, Wake on LAN, PXE 2.0. Wbudowany czytnik DVD. |
| Pozycja 6: Minimalna liczba interfejsów wejścia/wyjścia | 1 x PCI Express Gen 3x16 1 x PCI Express układ kontrolera płyty głównej obsługujący co najmniej 16 linii PCI Express (ang. PCI Express Lanes) 2 x gniazdo M.2 obsługujące NVMe PCIe Gen3 8 x portów USB w tym najmniej 4 w standardzie co najmniej 3.1 1 x USB Type C kompatybilny z USB 3.1 Złącza karty graficznej: 1x DVI-D, 1x HDMI, 1 x Display Port. UWAGA: wszystkie opisane interfejsy USB mają być wyprowadzone na zewnątrz obudowy i mają być dostępne dla użytkownika. |
| Pozycja 7: Mysz i klawiatura | Mysz Złącze USB, wyposażona w sensor o rozdzielczości minimum 1000 DPI, co najmniej dwa przyciski, rolka przewijania w pionie. Klawiatura Złącze USB, dodatkowe klawisze „Windows”, podział na część numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, Delete, Home, End, Page Down, Page Up), musi być odporna na zalanie cieczą, nie może posiadać klawiszy multimedialnych, musi posiadać regulację kąta pochylenia. Trwałość klawiszy przynajmniej w obszarze liter musi wynosić minimum 10 mln kliknięć dla pojedynczego klawisza. |
| Pozycja 8: Zasilacz | Zasilacz o mocy dobranej do oferowanej konfiguracji, posiadający wyłącznik. Standard ATX12V wersja 2.4, aktywne PFC, średni bezawaryjny czas pracy (MTBF) minimum 100 000 godzin. Wentylator zasilacza min. 12 cm. Parametr sprawności zasilacza przy napięciu zasilania 230V musi wynosić odpowiednio: przy 20% obciążeniu co najmniej 87%, dla 50% co najmniej 90% a dla 100% co najmniej 89%. |
| Pozycja 9: Obudowa | Obudowa o wymiarach nie przekraczających: wysokość do 50 cm, szerokość do 21 cm, długość (głębokość) do 47 cm. Miejsca montażowe zewnętrzne: min. 1 x 5,25”. Złącza przedniego panelu: audio, 2 x USB w wersji min. 3.1, czytnik kart SD zamocowany w środkowej lub górnej części czoła obudowy. |
| Pozycja 10: Wymagania Dodatkowe | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V, Komputer musi posiadać sprzętowy monitoring umożliwiający: automatyczną kontrolę regulacji prędkości obrotów wentylatorów CPU i obudowy. kontrolę poziomów temperatury i napięć zasilania z wykorzystaniem wbudowanych czujników. zarządzanie zasilaniem zgodne z ACPI 5.0. |
| Pozycja 11: Wsparcie Techniczne | Zgodność sprzętowa i programowa z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10 64-bit |
| Pozycja 12: Normy i standardy | Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub równoważną. W przypadku spełniania innej normy niż ISO 9001:2008 należy podać normę równoważną w części I pkt. 3 Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.* Komputer wyprodukowany przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001. W przypadku spełniania innej normy niż PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 należy podać normę równoważną w części I pkt. 3 Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.* |
| Pozycja 13: Preinstalowany* system operacyjny | System operacyjny musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. * preinstalowany system operacyjny – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie system operacyjny który będzie gotowy do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności technicznych leżących po stronie Zamawiającego oprócz personalizacji i aktywacji jeśli takowa będzie wymagana. |
| Pozycja 14: Gwarancja | Gwarancja minimum 24 miesiące. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV. |

* Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ

TABELA 3. Monitor – 1 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 2560x1440 pikseli przekątna ekranu minimum 27” jasność minimum 350cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy mniejszy lub równy 5 ms technologia użyta do wykonania panelu: rodzina VA lub IPS |
| Pozycja 2: Wyposażenie | minimalna liczba złącz: 3x cyfrowe w tym co najmniej jedno w standardzie Display Port kable: sygnałowe, zasilający. |
| Pozycja 3: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, regulacja wysokości min. 110 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) |
| Pozycja 4: Zgodność z normami | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej A (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 5: Gwarancja | Gwarancja: 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. |

TABELA 4. Monitory – 6 szt.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Parametry ekranu | fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy 1920x1080 pikseli przekątna ekranu minimum 23,5” jasność minimum 250cd/m2 kontrast minimum (typowy) 1000:1 kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni fizyczny czas reakcji matrycy mniejszy lub równy 5 ms technologia użyta do wykonania panelu: rodzina VA lub IPS |
| Pozycja 2: Wyposażenie | minimalna liczba złącz: 2x cyfrowe w tym co najmniej jedno z obsługą HDCP kable: sygnałowe, zasilający. |
| Pozycja 3: Cechy szczególne | monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, regulacja wysokości min. 110 mm, możliwość obrotu ekranu o 90 stopni (ang. PIVOT) |
| Pozycja 4: Zgodność z normami | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010). |
| Pozycja 5: Gwarancja | Gwarancja: 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 7 projektu umowy. |