SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa skanera do radiografii cyfrowej dla Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry IO w Helu

Skaner będący przedmiotem zamówienia pozwoli na natychmiastowe uzyskiwanie zdjęć rentgenowskich ssaków morskich w celach diagnostycznych i naukowo-badawczych. Badanie RTG jest jednym z ważnych badań w rehabilitacji dzikich fok w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Skaner będący przedmiotem zamówienia jest niezbędny  do samodzielnego wywoływania zdjęć RTG przez lekarza weterynarii na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz szybkiej oceny stanu zdrowia zwierzęcia, a co za tym idzie, natychmiastowego rozpoczęcia leczenia.

Parametry:

- WYDAJNOŚĆ MAKSYMALNA: co najmniej 45 kaset na godzinę w rozmiarze 35x43 cm

- ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, 12 PIKSELI/mm

- KLUCZ LICENCYJNY

- WYMIARY SKANERA: 35,5 X 44,5 X 67,4 cm (+/- 10cm)

- WAGA do 25 kg

- 2 KASETY Z EKRANAMI o rozmiarach: 25x30, 35x43.

- STACJA TECHNIKA (komputer stacjonarny lub laptop z oprogramowaniem),

- ZASILACZ UPS