ZAŁĄCZNIK NR 1 A – FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

Po modyfikacji z dnia 09.09.2020r.

Informacje ogólne dotyczące wymogów całości zamawianego sprzętu, tabele: 2 - 17

- Sprzęt w momencie dostawy ma być kompletny, tzn. wyposażony we wszelkie kable przyłączeniowe umożliwiające wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Sprzęt ma być gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych czynności po stronie Zamawiającego, w szczególności dotyczy to komputerów z systemem operacyjnym.

- Wymagana w sprzęcie ilość złącz graficznych, portów USB TYP-A i TYP-C itp. nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. (poza wyraźnie zaznaczonymi pozycjami)

- Wszystkie komponenty komputerów mają być wbudowane do wewnątrz obudowy.

- Porty USB komputerów na panelu tylnym obudowy mają być w sposób trwały zintegrowane z obudową (np. poprzez wlutowanie w laminacie płyty głównej).

- Zainstalowane porty komputerów nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w płycie głównej.

- Wymagania dotyczące świadczeń gwarancyjnych:

  - okres gwarancji na komputery ma wynosić co najmniej 36 miesięcy,

  - zestawy komputerowe mają być objęte gwarancją producenta oferowanych urządzeń,

  - świadczenia gwarancyjne mają być wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu (gwarancja typu ON-SITE),

  - w przypadku awarii dysków twardych komputera podmiot realizujący naprawę gwarancyjną pozostawia je Zamawiającemu a wymienione dyski przechodzą na własność Zamawiającego,

  - po zgłoszeniu wady podmiot realizujący naprawę ma podjąć działania zmierzające 
do przywrócenia działania sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem w terminie nie dłuższym niż na następny dzień roboczy (tzw. NEXT BUSINESS DAY – NBD),

  - zakończenie naprawy nie może być dłuższe niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady,

  - nie dopuszcza się możliwości naprawy serwisowej poprzez np. wymianę płyty głównej na inny choć podobny pasujący model (np. pasująca do obudowy i procesora, ale 
o odmiennym chipsecie). Sprzęt musi zapewniać jednakowe warunki pracy na wszystkich stanowiskach co najmniej w okresie trwania gwarancji.

- Monitory objęte gwarancją producenta.

  - okres gwarancji na monitory ma wynosić 36 miesięcy,

  - gwarancją ma być świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (gwarancja ON-SITE) lub poza miejscem użytkowania sprzętu (gwarancja typu DOOR-to-DOOR),

  - rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej ma polegać na zgłoszeniu wady wyznaczonym sposobem kontaktu,

  - w każdym rodzaju gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą w miejscu użytkowania albo z wysyłką do miejsca naprawy i powrotem do miejsca użytkowania naprawionego monitora,

  - zakończenie naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych,

- oferowane monitory B1, B2, B3, B4, B5 w zakresie błędów pikseli muszą spełniać wymagania normy ISO 13406-2 ustalonych dla Klasy 2 albo wymagania normy ISO 9241-307 ustalonych dla Klasy 1.

Szczegóły dotyczące równoważności zawarte są w rozdziale III SIWZ

TABELA 1. Wspólne wymaganie dotyczące komputerów z linii A/B/C/D

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)

Typ: Komputer stacjonarny Parametry fizyczne: układ graficzny wspierający technologię DirectX w wersji nie niższej niż 12. wymagane są trzy złącza graficzne obsługujące urządzenia peryferyjne z wtykami: DP, HDMI i VGA. Osiągnięcie wymaganych złącz graficznych Zamawiający dopuszcza w postaci złącz wbudowanych w komputer lub poprzez konwertery (adaptery) ze złącza/-y cyfrowego/-ych Display Port na HDMI i/lub VGA producenta oferowanego komputera. W przypadku oferowania rozwiązania z konwerterami (adapterami) należy uwzględnić je w cenie oferty (będą wymagane przy dostawie) i musi być zachowany łączny okres gwarancji na komputery i konwertery (adaptery). Świadczenie gwarancyjne ma dokonywać ten sam podmiot dla komputera i konwerterów (jeśli są oferowane). karta dźwiękowa, gniazdo słuchawek i mikrofonu (osobne gniazda lub uniwersalne) na przednim lub tylnym panelu obudowy. karta sieciowa 10/100/1000 Mbit. Obsługa Wake On Line. karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i Bluetooth w wer. co najmniej 5 pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty z odrębnym blokiem numerycznym. mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) Zasilacz w oferowanym komputerze musi być wymieniony na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce należy posiadać wyniki testów (80 PLUS Verifikation and Testing Report) dla wszystkich zasilaczy. Oferowane zestawy muszą wspierać systemy operacyjne: Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa), Ubuntu Producent komputera musi udostępniać sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych Wirtualizacja: sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). Zabezpieczenia: układ TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0 Normy i standardy Komputer musi być produkowany zgodnie z aktualną normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Komputer wyprodukowany przez producenta zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 50001 albo PN-EN ISO 14001 lub normy równoważne. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość - bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - uzyskania informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, ilości pamięci RAM, stanie pracy wentylatora na procesorze albo informacja o ich nieprawidłowej pracy, stanie pracy wentylatorów w obudowie komputera albo rozwiązanie umożliwiające monitorowanie prawidłowego stanu komputera w celu alarmowania o przekroczonej temperaturze wewnątrz obudowy, napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego). Możliwość z poziomu BIOS: wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD (dotyczy dysków wykonanych ze złączami SATA), blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, wglądu w system zbierania logów (min. informacja o aktualizacji BIOS-u, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów. Informacja o aktualizacji BIOS-u może być dostępna w dowolnym miejscu (np. w BIOS) z zastrzeżeniem, że powyższa funkcjonalność musi być dostępna bez uruchomienia systemu operacyjnego komputera, powiadamianie o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera. wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, zdefiniowania co najmniej dwóch sekwencji uruchomieniowych komputera (podstawowa, po awarii), załadowania optymalnych ustawień BIOS, obsługa BIOS za pomocą klawiatury, ustawienia tygodniowego kalendarza automatycznego włączenia i wyłączenia komputera z podziałem na godziny i minuty.

TABELA 2. Zestaw komputerowy linia A

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny A1-SYS |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 32 GB. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 250 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3. USB: 8 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 1 PCIe x16: min. 1 szt PCIe: min. 1 szt. M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1370 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 310 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | Obudowa małogabarytowa, suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie może przekraczać 80 cm. Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej jak i poziomej – do wyboru przez użytkownika Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 6: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 3. Zestaw komputerowy linia B

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny B1-SYS |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 250 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3. USB: 8 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 1 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt. PCIe 3.0: min. 1 szt. UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1570 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 310 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | Obudowa małogabarytowa, suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie może przekraczać 80 cm. Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej jak i poziomej – do wyboru przez użytkownika Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 6: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 4. Zestaw komputerowy linia B

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny B2-SYS |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 16 GB, możliwość rozbudowy do min. 64 GB, Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3. USB: 8 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 1 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt. PCIe 3.0: min. 1 szt. UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1720 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 310 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | Obudowa małogabarytowa, suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie może przekraczać 80 cm. Obudowa przystosowana do pracy w orientacji pionowej jak i poziomej – do wyboru przez użytkownika Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 6: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 5. Zestaw komputerowy linia C

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny C1-SYS |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 16 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3. USB: 8 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1900 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 310 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 6: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 6. Zestaw komputerowy linia C

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny C2 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 16 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3. USB: 8 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1900 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze na testowym systemie operacyjnym. W momencie dostawy system operacyjny nie będzie wymagany. W momencie dostawy system operacyjny nie będzie wymagany. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 310 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |

TABELA 7. Zestaw komputerowy linia C

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny C3-SYS |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 16 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3 Wbudowany dysk na dane o pojemności co najmniej 1TB USB: 8 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1900 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 310 W pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 6: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 8. Zestaw komputerowy linia C

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny C4 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 16 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3. Wbudowany dysk na dane o pojemności co najmniej 1TB USB: 9 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 1900 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze na testowym systemie operacyjnym. W momencie dostawy system operacyjny nie będzie wymagany. Powyższe wyniki muszą być osiągnięte w rozdzielczości nie niższej niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego komputera z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o dodatkową kartę graficzną o obciążeniu 50 W. Zasilacz pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |

TABELA 9. Zestaw komputerowy linia D

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny D1-SYS |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 32 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 500 GB w standardzie NVMe PCIe Gen3. Wbudowany dysk na dane o pojemności co najmniej 2 TB USB: 9 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 1x USB 3.2 Type-C Gen 1 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 2015 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez wykonawcę, jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego komputera z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o dodatkową kartę graficzną o obciążeniu 125 W. Zasilacz pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |
| Pozycja 6: System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny: System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 10. Zestaw komputerowy linia D

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny D2 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 32 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 1 TB w standardzie NVMe PCIe Gen3. Wbudowany dysk na dane o pojemności co najmniej 2 TB USB: 9 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 1x USB 3.2 Type-C Gen 1 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 2015 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z testowym systemem operacyjnym. W momencie dostawy system operacyjny nie będzie wymagany. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego komputera z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o dodatkową kartę graficzną o obciążeniu 125 W. Zasilacz pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |

TABELA 11. Zestaw komputerowy linia D

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny D3 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 64 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 1 TB w standardzie NVMe PCIe Gen3. Wbudowany dysk na dane o pojemności co najmniej 2 TB USB: 9 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 1x USB 3.2 Type-C Gen 1 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości UWAGA: wszystkie powyższe złącza płyty głównej mają być wolne w celu planowanej rozbudowy komputera w przyszłości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 2015 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z testowym systemem operacyjnym. W momencie dostawy system operacyjny nie będzie wymagany. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Zasilacz | Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego komputera z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o dodatkową kartę graficzną o obciążeniu 125 W. Zasilacz pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 5: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |

TABELA 12. Zestaw komputerowy linia D

| Pozycja 1: Typ | Komputer stacjonarny D4 |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Pamięć operacyjna co najmniej 64 GB, możliwość rozbudowy do min. 128 GB, co najmniej dwa gniazda wolne. Przestrzeń dyskowa o pojemności co najmniej 1 TB w standardzie NVMe PCIe Gen3. Wbudowany dysk na dane o pojemności co najmniej 2 TB USB: 9 szt. w tym co najmniej 2 szt. w wersji minimum 3.1 Gen 2 1x USB 3.2 Type-C Gen 1 PCIe 3.0 x16: min. 1 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości PCIe 3.0: min. 2 szt., możliwość montażu kart o pełnej wysokości M2: min. 1 szt. złącze RS232: minimum 1 szt. |
| Pozycja 3: Wydajność komputera | Komputer musi osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2018 wynik łączny (Overall) min. 2087 pkt. Testy mają być wykonane na oferowanym komputerze z testowym systemem operacyjnym. W momencie dostawy system operacyjny nie będzie wymagany. Pozostałe ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® SYSmark® 2018 User Guide” muszą odpowiadać domyślnie proponowanym w oprogramowaniu BAPCO i oznaczonym jako wymagane (ang. required) i rekomendowane (ang. recommended). |
| Pozycja 4: Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna pracująca na magistrali PCIe 3.0 x16. Układ graficzny musi osiągać wydajność w teście Passmark G3D Mark uśredniony wynik minimum 14000 pkt. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego układu graficznego ma pochodzić ze strony https://www.videocardbenchmark.net/ i ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji ogłoszenia. |
| Pozycja 5: Zasilacz | Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego komputera. Zasilacz pracujący w sieci 230V prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%, z aktywną korekcją współczynnika mocy. |
| Pozycja 6: Obudowa | 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 3,5” 1 x wewnętrzna kieszeń na dysk twardy 2,5" 1 x wewnętrzna kieszeń na napęd optyczny Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej Obudowa musi posiadać rozwiązanie mechaniczne (przełącznik, włącznik) lub czujnik wykrywania otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym alternatywnie informacja ta będzie dostępna w systemie zbierania logów, Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył, Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |

TABELA 13. Monitor ekranowy B1

| Pozycja 1: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 21” do 22” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 250cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Monitor musi posiadać możliwość regulacji wysokości co najmniej 110 mm Możliwość obrotu rotacji ekranu (ang. pivot) Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 3: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej A (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |

TABELA 14. Monitor ekranowy B2

| Pozycja 1: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 23,5” do 24” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 250cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP, 2 x USB Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Monitor musi posiadać możliwość regulacji wysokości co najmniej 110 mm Możliwość obrotu rotacji ekranu (ang. pivot) Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 3: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |

TABELA 15. Monitor ekranowy B3

| Pozycja 1: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 27” do 28” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 300cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 4 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP, 2 x USB Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Monitor musi posiadać możliwość regulacji wysokości co najmniej 110 mm Możliwość obrotu rotacji ekranu (ang. pivot) Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 3: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |

TABELA 16. Monitor ekranowy B4

| Pozycja 1: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 27” do 28” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 2560 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 350cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP, 2 x USB Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Monitor musi posiadać możliwość regulacji wysokości co najmniej 110 mm Możliwość obrotu rotacji ekranu (ang. pivot) Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 3: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej A (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |

TABELA 17. Monitor ekranowy B5

| Pozycja 1: Parametry fizyczne | Przekątna ekranu: minimum od 31” do 34” Fizyczna (natywna) rozdzielczość matrycy: 3840 pikseli dla dłuższego boku ekranu pikseli dla dłuższego boku ekranu Jasność: minimum 300cd/m2 Kontrast statyczny (typowy ): minimum 3000:1 Kąt widzenia w poziomie: minimum 178 stopni Kąt widzenia w pionie: minimum 178 stopni Fizyczny czas reakcji matrycy nie przekraczający 5 ms Minimalna liczba złącz: 1x analogowe, 2 x cyfrowe w tym jedno z obsługą HDCP, 2 x USB Wbudowany głośnik lub głośniki. |
| --- | --- |
| Pozycja 2: Ergonomia | Monitor musi posiadać pochylany ekran w przód i tył o kącie nachylenia w zakresie min. 25 stopni, Monitor musi posiadać możliwość regulacji wysokości co najmniej 110 mm Możliwość obrotu rotacji ekranu (ang. pivot) Możliwość montażu na ścianie - standard VESA |
| Pozycja 3: Energochłonność | Wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej B (zgodnie z rozporządzeniem EU 1062/2010) |