Opis przedmiotu zamówienia z dnia 08.10.2020 r.

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego 4x4 wyposażonego w zabudowę kontenerową, służącego m.in. do transportu fok do ośrodka rehabilitacji w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania dla pojazdu |
| 1.1 | Pojazd musi być w uzgodnieniu z Zamawiającym oznakowany logotypami i informacjami o projekcie, pełną nazwą Stacji Morskiej, numerem telefonu alarmowego oraz logo Stacji Morskiej. |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019. |
| 1.3 | Świadectwo homologacji na terenie UE. |
| 1.4 | Nadwozie typu Pick-up z podwójną kabiną, 4-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. |
| 1.5 | Wymiary zewnętrzne kontenera zabudowy: wysokość: nie mniejsza niż 1100 mm szerokość: nie mniejsza niż 1850 mm długość: nie mniejsza niż 1700 mm |
| 1.6 | Ładowność nie mniejsza niż 630 kg. |
| 1.7 | Z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, w tym m.in.: kartę pojazdu, książkę serwisową, książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń w nim zamontowanych, wykaz wyposażenia, instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu na terenie Unii Europejskiej (w tym świadectwo zgodności WE), wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu, zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być w języku polskim. |
| 1.8 | Okres gwarancji (bez limitu kilometrów): gwarancja mechaniczna - na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu, bez wyłączeń, obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne: minimum 36 miesięcy, gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 36 miesięcy, gwarancja na perforację nadwozia: minimum 36 miesięcy. |
| 1.9 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta. |
| 2 | Podstawowe parametry napędu/podwozia |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc silnika nie mniejsza niż 150 KM, moment obrotowy min. 400 Nm, pojemność silnika min. 1900 cm3. |
| 2.2 | Układ napędowy 4 x 4 (dołączany). |
| 2.3 | Automatyczna skrzynia biegów. |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. |
| 2.5 | Felgi aluminiowe fabryczne z oponami uniwersalnymi całorocznymi. |
| 2.6 | Samochód musi charakteryzować się następującymi parametrami: zużycie energii przez samochód – obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 Nr 96 poz. 559) nie może wynosić więcej niż: w jeździe poza miastem 295 MJ/100 km, w jeździe w mieście 350 MJ/100 km, emisja dwutlenku węgla w jeździe w mieście nie może być większa niż 295 g/km, emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów musi być zgodna co najmniej z normą Euro 6. |
| 3 | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |
| 3.1 | Kolor nadwozia: srebrny (odcień do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy). Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia (dopuszcza się obudowy lusterek zewnętrznych oraz zderzaki w kolorze chromu). |
| 3.2 | Wymiary i zdolności terenowe: szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie mniejszej niż 1 800mm, rozstaw osi min. 3 000 mm, możliwość ciągnięcia przyczepy o DMC 2500 kg. |
| 3.3 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie. |
| 3.4 | Samochód wyposażony w przednie reflektory przeciwmgielne. |
| 3.5 | Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, elektroniczny system podziału siły hamowania, system wspomagający hamowanie, system kontroli pasa ruchu system DAC i HAC. |
| 3.6 | Układ kierowniczy: układ wspomagania, wielofunkcyjne koło kierownicy, wraz z tempomatem. regulacja kolumny kierownicy. |
| 4 | Wyposażenie pojazdu |
| 4.1 | Samochód wyposażony co najmniej w poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny powietrzne boczne. |
| 4.2 | Centralny zamek – otwierany za pomocą pilota. |
| 4.3 | Immobiliser. |
| 4.4 | Klimatyzacja automatyczna. |
| 4.5 | Samochód wyposażony w kamerę cofania i parkowania przodem wraz z czujnikami. |
| 4.6 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył). |
| 4.7 | Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby boczne z przodu i z tyłu (szyby tylne przyciemniane). |
| 4.8 | Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik. Dopuszcza się pomiędzy fotelami konsolę spełniająca funkcję podłokietników. Oba fotele posiadające możliwość regulacji: przód – tył oraz pochylenia oparcia. Fotel kierowcy dodatkowo musi posiadać możliwość regulacji góra – dół. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się pas biodrowy przy tylnym, środkowym siedzeniu. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. Tapicerka foteli z tworzywa/materiału, łatwa w utrzymaniu czystości lub wyposażona w dodatkowe łatwe w utrzymaniu czystości pokrowce. |
| 4.9 | Samochód wyposażony w minimum jedno gniazdko 12V i jedno USB z przodu i jedno tylnie 230V. |
| 4.10 | Samochód wyposażony w system multimedialny z zestawem głośnomówiącym bluetooth. Instalacja audio min. 6 głośników. Nawigacja dotykowa z aktualną mapą drogową Europy w języku polskim lub możliwość zainstalowania zaczytania nawigacji z telefonu (android/iphone). |
| 4.11 | Komputer pokładowy z funkcją określania co najmniej: temperatury powietrza na zewnątrz, średniego zużycia paliwa, dystansu możliwego do pokonania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim. |
| 4.12 | Na wyposażeniu pojazdu powinno znajdować się minimum: fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, koło zapasowe pełnowymiarowe, dodatkowy komplet kluczy, apteczka z wyposażeniem medycznym. |
| 4.13 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę zamocowaną w przedniej części pojazdu. Wyciągarka sterowana pilotem na przewodzie min. 3 m. Uciąg minimum 3500 kg. Długość liny minimum 25 m. |
| 4.14 | Pojazd musi umożliwić późniejszą adaptację i zmianę na pojazd uprzywilejowany, wyposażony w system sygnalizacyjno-ostrzegawczy oparty na lampach typu LED składający się z: układu oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ, belki sygnalizacyjnej na dachu pojazdu – LED niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 80mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej, długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, dwóch lamp LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, głośnika o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, wzmacniacza sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowanego do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie (minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu), sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pochodzącej od jednego producenta, miejsca zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniającego łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej). |
| 4.15 | Kulowy hak holowniczy z 7-pinowym gniazdem elektrycznym do podłączenia przyczepy. Dodatkowo „przejściówka” z gniazda 13-pinowego na 7-pinowe (dopuszcza się 7-pinowe gniazdo elektryczne z dodatkową „przejściówką” na 13-pinowe.) Hak umożliwiający ciągnięcie przyczepy o minimalnej masie dopuszczalnej ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg, z hamulcem 2500 kg. |
| 4.16 | Chlapacze z przodu i tyłu. |
| 5 | Zabudowa paki do transportu zwierząt |
| 5.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję oraz działanie środków chemicznych – stal nierdzewna/aluminium/laminat. Wnętrze komory głównej musi posiadać odprowadzenie wody z podłogi celem łatwego czyszczenia i dezynfekcji. Podłoga komory głównej jednopoziomowa (płaska). Wymiary wewnętrzne komory głównej: wysokość: nie mniejsza niż 1000 mm, szerokość: nie mniejsza niż 1450 mm, długość: nie mniejsza niż 1600 mm. |
| 5.2 | Drzwi tylne do komory głównej paki dwuskrzydłowe z możliwością blokady lub drzwi w postaci klapy tworzącej po jej otwarciu rampę. Szerokość drzwi lub drzwi w postaci rampy równa szerokości komory głównej. Komora główna musi pomieścić dwie skrzynie o wymiarach nie mniejszych niż: 1600/800/600 mm (dł/sz/wys), 1600/600/600 mm (dł/sz/wys). Ładowność pojazdu po zabudowie minimum 630 kg. Masa przewożonego ładunku nie mniejsza niż 350 kg. Komora główna musi posiadać oświetlenie LED włączane/wyłączane przyciskami zlokalizowanymi w panelu sterowania zlokalizowanym w skrytce na sprzęt oraz w kabinie. |
| 5.3 | Skrytka na sprzęt i wyposażenie zamykana żaluzją wodno- i pyłoszczelną, zlokalizowana po prawej stronie paki (od strony pasażera). Zwijacze żaluzji wchodzące do komory głównej muszą być zabezpieczone (osłonięte) przed uszkodzeniem przy wkładaniu rzeczy do komory. Żaluzja zamykana na klucz. Szerokość żaluzji bocznej na całą długość paki o minimalnej głębokości 200mm. Skrytka boczna wyposażona w oświetlenie LED z włącznikiem/wyłącznikiem w panelu sterowania w umieszczonym wewnątrz skrytki. Skrytka na sprzęt jako oddzielna komora nie zależna od komory głównej. |
| 5.4 | Drzwi boczne do paki prowadzące do komory głównej od strony kierowcy. Drzwi klapowe otwierane do góry na siłownikach, wyposażone w otwierane okienko. Szerokość drzwi nie mniejsza niż 900mm. Drzwi zlokalizowane tak by był łatwy dostęp do tylnej części paki. W przypadku zastosowania drzwi tylnych jako rampy, szerokość drzwi bocznych nie mniejsza niż 1100mm i umieszczone po środku paki. |
| 5.5 | W przypadku zastosowania drzwi z tyłu paki samochód musi być wyposażony w wysuwaną spod paki rampę. Do wciągania skrzyń należy zainstalować wciągarkę. Rampa wyposażona w rolki ułatwiające wciąganie skrzyń. Długość liny wciągarki minimum 15mb. Obsługa wyciągarki z panelu sterowania zainstalowanym w skrytce na sprzęt. |
| 5.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół paki zapewniające oświetlenie w odległości 1m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED. Oświetlenie włączane z panelu sterowania znajdującego się w skrytce na sprzęt. |
| 5.7 | Skrytka musi pomieścić m.in.: 4x wodery (400/400/150 mm), torbę medyczną (250/300/500 mm), 2x zbiorniki 5l na płyn do dezynfekcji, 1x zbiornik 5l na wodę. Skrytka musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem rzeczy w postaci gumowej siatki/kratki. |
| 5.8 | Konstrukcja skrytki oraz komory głównej zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację. Osobne wentylacje dla skrytki i komory głównej. |
| 5.9 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 5.10 | Dach paki wyposażony w boczne poprzeczki służące do zaczepu oświetlenia oraz zaczepu liny/pasów służących do mocowania lekkich przedmiotów. |
| 5.11 | W skrytce na sprzęt gniazdko 230V. |
| 5.12 | Wewnątrz komory głównej wentylacja i nawiew regulowane zdalnie z pozycji kabiny wraz z wyświetlaczem temperatury. |