Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na:

Dostawa systemów do chromatografii niskociśnieniowej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Ilość: 2 szt.

Wymagane minimalne parametry:

| 1 | Minimalny zakres przepływu 0.5 do 5 ml/min lub przy płukania systemu – do 10 ml/min z dokładnością ±15% przy przepływach ≤ 1 ml/min oraz 10% przy przepływach > 1 ml/min |
| --- | --- |
| 2 | Przepływ wytwarzany przez jednokanałową pompę perystaltyczną. Zastosowanie co najmniej 4 wałków napędowych gwarantujące niską pulsację przepływu i pozwalające wytworzyć ciśnienie do 0.5 MPa |
| 3 | Manualne podawanie próbki w zakresie do 5ml przy użyciu pętli |
| 4 | Zawór wejściowy pozwalający między przełączaniem między buforami a podawaniem próbki |
| 5 | Zastosowany statyczny mikser o objętości 0,4 ml do tworzenia dwuskładnikowego gradientu |
| 6 | Zawór wyjściowy umożliwiający przełączenie wyjścia próbki pomiędzy ściekami a kolektorem frakcji |
| 7 | Ciśnieniowy monitor przepływu umieszczony za pompą pozwala na monitorowanie ciśnienia w zakresie 0 do 0.5 MPa z dokładnością ± 0.05 MPa |
| 8 | Czytnik UV z pomiarem długości fal 280nm ± 3 nm. Pomiar odbywa się w celce przepływowej o 2 mm długości ścieżki optycznej |
| 9 | Pomiar przewodności w minimalnym zakresie od 1µS/cm do 300 mS/cm pozwalający na bezpieczne i kontrolowane separacje metodą chromatografii jonowymiennej |
| 10 | Kolektor frakcji pozwalający na zebranie min. 30 frakcji. Umożliwia uzyskanie frakcji w objętościach od 0.5 do 15 ml. Możliwe użycie probówek: − Probówki (10 do 12 ml) − Probówki typu Falcon (15 ml) − Probówki typu Eppendorf (1.5 ml lub 2 ml) − Probówki 5 ml (12 × 75 mm) |
| 11 | Stała objętość opóźnienia pomiędzy monitorem UV a wyjściem kolektora frakcji pozwala na korelację piku do frakcji |
| 12 | Oprogramowanie z wbudowaną bazą używanych faz podczas oczyszczania białek |
| 13 | Rozbudowane śledzenie parametrów z możliwością regulacji parametrów z poziomu oprogramowania |
| 14 | Oprogramowanie umożliwia tworzenie, zapisywanie oraz zarządzanie metodami rozdziału |
| 15 | Łatwe tworzenie metod dzięki dostępnym schematom metod oraz możliwości korzystania z faz |
| 16 | Zaimplementowany w oprogramowaniu moduł do analizy z wyników z możliwością analizy typu „one click” |
| 17: | Jednostka sterująca w skład, której wchodzi: |
| 17.1 | Komputer stacjonarny z klawiaturą i myszką |
| 17.2 | Monitor o przekątnej min. 21 cali |