opis przedmiotu zamówienia

Usługa serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych w obiekcie Wydziału Chemii

Uniwersytetu Gdańskiego:

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiekcie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zakres prac obejmuje konserwacje i serwis, zapewniające prawidłowe działanie i utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzeń dźwigowych, zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzeń, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów oraz wykazem czynności konserwacyjnych i serwisowych – zgodnie z załącznikiem nr  7.

- Prace mają być prowadzone zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzeń, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów, przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, wykazem czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca w ramach wykonywanych obowiązków musi przestrzegać  przepisów:

– ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w tym:

– rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października  2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji , napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego  (Dz. U.  poz. 2176 z 21 listopada 2018.),

– rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),

– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79,

poz. 849 z późn. zm.).

Obowiązkiem wykonawcy jest również rejestracja przebiegu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) tzw. RESURS w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, w cenie serwisu i konserwacji, do dostarczenia i wymiany pomocniczych materiałów eksploatacyjnych takich jak: smary, styki, bezpieczniki, kondensatory, łączniki, diody, żarówki, źródła światła w kabinach, podkładki gumowe, oleje do uzupełnienia poziomów, hermetyk, taśma izolacyjna, śruby i podkładki szynowe, podkładki płaskie i sprężynujące, czyściwo, płótno ścierne, stop lutowniczy, pasta lutownicza.

- Wykonawca oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego , a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji, do których będzie wpisywał czynności i terminy wykonanych prac. Dzienniki te stanowić będą własność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, w terminie przeglądu, protokołu potwierdzającego przeprowadzone czynności i sprawność dźwigów z podpisem administracji obiektu i przedstawiciela CIRiE.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wyłączenia dźwigu z eksploatacji 
w przypadku stwierdzenia usterek dźwigu zagrażających bezpieczeństwu użytkowników 
i niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia, dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości 
w działaniu dźwigów.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności w przypadku konieczności uwolnienia ludzi uwięzionych w kabinie w ciągu 1 godziny od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o tym fakcie.

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wystąpienia awarii do określonego czasu reakcji na zgłoszenie, zgodnie ze swoim zobowiązaniem podanym w ofercie. Przez czas reakcji serwisu, Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym wiadomością SMS), pocztą elektroniczną o nieprawidłowościach, 
do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 6 dni (od momentu powiadomienia Wykonawcy w sposób, o którym mowa 
w pkt 10), a w przypadku oczekiwania na dostawę części zamiennych w terminie nie dłuższym niż 14 dni (liczonych od daty zgłoszenia awarii  do Wykonawcy), chyba 
że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
W sytuacji, gdy dokonanie naprawy  w ww. terminie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i dokonania naprawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie  dłuższym niż 60 dni.

- W przypadku awarii urządzeń lub ich nieprawidłowej pracy, Wykonawca powiadomi i uzgodni z Zamawiającym planowane wyłączenia urządzeń oraz wymianę części.

- W przypadku gdy usunięcie awarii lub wymiana części urządzenia wymagać będzie użycia materiałów innych niż wymienione w pkt. 5, Zamawiający pokryje ich koszt na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego propozycji cenowej  przedstawionej mu przez Wykonawcę, opracowanej w oparciu o średnie ceny wg cennika Sekocenbud za kwartał poprzedzający okres wbudowania, a w przypadku braku części, urządzeń, materiałów w cenniku Sekocenbud, sporządzonej w oparciu o średnie ceny rynkowe lub na podstawie faktur zakupu materiału łącznie z kosztami zakupu. Rozliczenie powykonawcze nastąpi na podstawie przedstawionej kopii faktury zakupu materiału łącznie z kosztami zakupu potwierdzonej przez Wykonawcę lub kosztorysu powykonawczego wg cennika Sekoncenbud za kwartał poprzedzający okres wbudowania.

- Na wykonane naprawy i wymienione części i urządzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji lecz nie krótszej niż gwarancja producenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia zaistniałych awarii i naprawy                   w dowolnej wybranej przez siebie firmie.

- Serwis i konserwację, a także koszty robocizny przy ewentualnych naprawach, 
w tym koszty  dojazdów związane z serwisem i konserwacją oraz usunięciem awarii 
i napraw należy uwzględnić w cenie oferty.

- Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów np. wody, energii elektrycznej.

- W przypadku braku odbioru przez UDT z winy Wykonawcy, koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną urządzeń i systemów  zamontowanych na obiektach  objętych przedmiotem zamówienia  i dokonał własnej oceny zakresu prac, które są konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.