## Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa generatora azotu wraz z przyłączem do trzech urządzeń z elektrycznym regulatorem przepływu dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Technologia PSA z sitami molekularnymi |
| 2. | Wbudowany bezolejowy kompresor powietrza |
| 3. | Co najmniej jeden zbiornik o minimalnej objętości 50 L na sprężone powietrze |
| 4. | Co najmniej jeden zbiornik o minimalnej objętości 50 L na azot |
| 5. | Co najmniej jedno wyjście na sprężone powietrze |
| 6. | Co najmniej jedno wyjście na azot |
| 7. | Sterownik CPU z dotykowym ekranem |
| 8. | CPU musi posiadać złącze Ethernet do połączenia z komputerem PC oraz połączenia z internetem przy użyciu routera |
| 9. | Przepływ min.: 38Nl/min |
| 10. | Ciśnienie wyjściowe azotu w zakresie: 0-7 bar |
| 11. | Czystość azotu w zakresie 99,5 – 99,9% |
| 12. | Ciśnienie wejściowe powietrza w zakresie co najmniej 8.5-10 bar |
| 13. | Stopień ochrony co najmniej IP20 |
| 14. | Generator na kółkach do łatwego przemieszczania |
| 15. | Temperatura pracy: 5oC do 35oC |
| 16. | Zasilanie: 230 V 50 Hz |
| 17. | Instrukcja w jeżyku polskim i/lub w języku angielskim |
| 18. | Wtyczka zasilająca z europejską końcówka |